ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 66ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 729/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 10:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 36341/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | φυσική παρουσία | 1 | Τυπάλδος Νικόλαος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Βικέντιος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 2 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 3 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 3 |  |
| 4 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 4 |  |
| 5 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | τηλεδιάσκεψη | 6 |  |
| 7 | Σέρβος Κων/νος | φυσική παρουσία | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Στο 1ο  θέμα της Η.Δ. δεν συμμετέχει ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης.

Το 5ο θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας» το  οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης: " Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας"

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος Ο.Ε., Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας» το  οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας"

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,

- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:  «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας» το  οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης: " Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας"

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Με την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες:

1.	Εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού της πόλης Λευκάδας

2.	Κατασκευής του καταθλιπτικού αγωγού των επεξεργασμένων υγρών προϊόντων από τον βιολογικό καθαρισμό έως την εγκεκριμένη θέση εκβολής του, στο ακρωτήριο "Γυράπετρα".

Α. Εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού της πόλης Λευκάδας

Στο πρώτο μέρος της Τεχνικής Έκθεσης περιγράφεται ο εξοπλισμός των γραμμών επεξεργασίας και ο λοιπός μηχανολογικός &. ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με τον οποίο θα εφοδιαστεί η εγκατάσταση της Λευκάδας.

Αποτελεί καταγραφή και περιγραφή της συνολικής υφιστάμενης εγκατάστασης με επισήμανση του εξοπλισμού που θα συντηρηθεί και αυτού που θα αντικατασταθεί ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας ΕΕΛ. Σημειώνεται ότι οι εδώ αναφερόμενες αναλυτικές περιγραφές αφορούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προς αντικατάσταση εξοπλισμό παρόμοιου τύπου. Εννοείται ότι επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις από τα εδώ λεπτομερώς αναφερόμενα, με απαραίτητη προϋπόθεση τη διατήρηση των λειτουργικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και των επιδόσεων του εξοπλισμού.

Το παρόν τεύχος συνοδεύεται και συμπληρώνεται από τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Για οποιοδήποτε στοιχείο εξοπλισμού δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία στο παρόν, ισχύουν οι προβλέψεις των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. Σε περίπτωση όμως ασυμφωνίας μεταξύ του παρόντος και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο παρόν.

Ο ανάδοχος, πέραν της υποχρέωσης συντήρησης υφιστάμενου ή εγκατάστασης νέου εξοπλισμού, είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα μέτρα και να εκτελέσει όλες τις εργασίες (πχ καθαρισμός εμφράξεων σε σωλήνες και δεξαμενές) ώστε όλες οι μονάδες της εγκατάστασης να αποδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

Η διαστασιολόγηση των καλωδιώσεων και του λοιπού αντικαθιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικοί πίνακες, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, διακόπτες, εκκινητές, πυκνωτές κλπ)  θα γίνει από τον ανάδοχο με βάση την πραγματική ισχύ του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Τίθεται ως γενική απαίτηση, αντλίες που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ομάδα (πχ βυθιζόμενες αντλίες λυμάτων τοποθετημένες σε υγρό ή ξηρό θάλαμο, αντλίες θετικής εκτόπισης κλπ) να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή ώστε να διευκολύνεται η τήρηση αποθήκης ανταλλακτικών, η συντήρηση κλπ.

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α.1	Εγκατάσταση εσχάρωσης

Α1.1	Μηχανική εσχάρα

Α1.2	Βοηθητική εσχάρα

Α1.3	Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων.

Α1.4	Δοχείο συγκέντρωσης εσχαρισμάτων

Α1.5	Θυροφράγματα απομόνωσης εσχαρών

Α.2	Μετρητής παροχής

Α.3	Αεριζόμενος αμμοσυλέκτης και λιποσυλλέκτης

Α3.1	Φυσητήρας αερισμού

Α3.2	Διαχυτήρας αέρα

Α3.3	Αεραντλία (Air lift)

Α3.4	Διαχωριστής άμμου

Α3.5	Δοχείο άμμου

Α3.6	Μηχανικός Υπερχειλιστής εκροής λιποσυλλέκτη

Α3.7	Σύστημα λιποσυλλογής

Α.4	Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων

Α4.1	Υποβρύχια αντλία

Α4.2	Λοιπά εξαρτήματα αντλιοστασίου

Α.5	Αναερόβια Δεξαμενή αποφωσφόρησης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α.6	Φρεάτιο διανομής No 1

Α6.1	Υπερχειλιστής διανομής και θυρίδα απομόνωσης ροής

Α6.2	Ρότορας αερισμού

Α6.3	Υπερχειλιστής εκροής

Α.7	Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης

Α7.1	Ξέστρο δεξαμενής καθίζησης

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α.8	Εγκατάσταση χλωρίωσης

Α8.1	Δοσομετρική αντλία χλωρίου

Α8.2	Δεξαμενή αποθήκευσης χλωρίου

Α8.3	Λοιπά εξαρτήματα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ

Α.9		Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης

Α9.1		Αντλία ανακυκλοφορίας λάσπης (εξοπλισμός για δύο αντλιοστάσια)

Α9.2		Αντλία αφρού

Α9.3		Αντλίες περίσσειας λάσπης

Α9.4		Λοιπά εξαρτήματα αντλιοστασίου

Α.10		Εγκατάσταση μηχανικής πάχυνσης

Α10.1		Μηχανικός παχυντής

Α10.2		Αντλία έκπλυσης μηχανικού παχυντή

Α10.3		Εγκατάσταση προετοιμασίας πολυμερούς

Α10.4		Αντλία πολυμερούς

Α10.5		Στατικός ανάμικτης (Σύστημα κροκίδωσης λάσπης)

Α10.6		Αντλίες παχυμένης λάσπης

Α10.7		Μονάδα εξαερισμού

Α.11.		Κλίνες ξήρανσης

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α12.		Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Α12.1		Υποβρύχια αντλία

Α12.2		Λοιπά εξαρτήματα αντλιοστασίου

Α.13		Εγκατάσταση προσθήκης χημικών

Α13.1		Δοσομετρικές αντλίες χημικών

Α13.2		Δεξαμενή αποθήκευσης χημικών

Α13.3		Λοιπά εξαρτήματα

Α.13.4		Εργαστηριακός εξοπλισμός

Α.14		Πιεστικό συγκρότημα επεξεργασμένων λυμάτων

Α14.1		Αντλία νερού

Α14.2		Πιεστικό δοχείο

Α15.		Αντλιοστάσιο Καλλιγονίου

Α15.1		Υποβρύχια αντλία

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Β.1			Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης (Γ.Π.Μ.Τ.)

Β.2			Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Β.3			Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.)

Β.4			Πυκνωτές διόρθωσης ισχύος

Β.5			Πίνακας διανομής

Β.6			Πίνακας προεπεξεργασίας

Β.7			Πίνακας πάχυνσης

Β.8			Σύστημα Αυτοματισμών

Β.9	 		Σύστημα εποπτικού ελέγχου

Β.10		Καλωδιώσεις

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Γ.1	Εξωτερικός Φωτισμός

Γ.1.1	Ιστοί Φωτισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Γ.1.2	Βραχίονες Φωτισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Γ.1.3	Φωτιστικά Σώματα  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Γ.1.4	Καλωδιώσεις Φωτισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Γ.2	Εξωτερικοί Ρευματοδότες

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Α.1	Εγκατάσταση Εσχάρωσης

Περιλαμβάνει μία μηχανική εσχάρα και μια χειροκίνητη.

Α1.1	Μηχανική Εσχάρα (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Τεμάχια						1

Τύπος 							Αυτόματη υδραυλική, τοξωτής

μορφής ή ισοδύναμη

Μέγιστη παροχή			(l/sec) 		150

Διάκενα				(mm) 		20

Υλικό κατασκευής μη βρεχόμενων
τμημάτων 						Χάλυβας St37 (DIN 17100)
Προστασία 						Θερμό γαλβάνισμα

Υλικό κατασκευής βρεχόμενων

τμημάτων 						ΙΝΟΧ 304 (AISI)

Ρευματοδοσία						400 V/ 50 Ηζ/ 3 phase

Ενδεικτική ισχύς κινητήρα		(KW) 		0,37

Στροφές κινητήρα 			(rpm) 		1450

Ενδεικτικές διαστάσεις εσχάρας	(mm) 		1345X810X475 (ΜΧΥΧΠ)

Λειτουργία 	Αυτόματη μέσω χρονοδιακόπτη &
αισθητηρίου στάθμης & χειροκίνητη

Η μηχανική εσχάρα είναι συμπαγής κατασκευή με πλευρικά τοιχώματα και ενσωματώνεται
μέσα στο κανάλι των έργων εισόδου. Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη :

α.       Το τοξωτό τμήμα της εσχάρας

β.       Το κινητό τμήμα της εσχάρας -- Πλαίσιο

γ.       Λειτουργία εσχάρας

Τοξωτό τμήμα

Αποτελείται από χαλύβδινες ράβδους ορθογωνικής διατομής ενδεικτικά πάχους 8 mm και πλάτους 20mm οι οποίες έχουν καμφθεί εν ψυχρώ για να δημιουργήσουν το τοξωτό τμήμα της εσχάρας, γωνίας περίπου 90° και ακτίνας 1,5m. Οι ράβδοι είναι ηλεκτροσυγκολλημένες ανά 20mm και οι άκρες τους είναι κομμένες σε γωνία 30° έτσι ώστε να αποφεύγεται n συσσώρευση των εσχαρισμάτων σε αυτά τα σημεία.

Κινητό τμήμα Εσχάρας - Πλαίσιο

Τα ξέστρα της εσχάρας αποτελούνται από το βραχίονα-κτένι και τα ξέστρα απομάκρυνσης εσχαρισμάτων.

Ο τηλεσκοπικός βραχίονας είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό τετραγωνικής διατομής 100x100. Μέσα σ' αυτόν το βραχίονα κινείται ένας άλλος μικρότερης διατομής ο οποίος φέρει στην άκρη του το κτένι το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να εμπλέκεται στο τοξωτό τμήμα της εσχάρας.

Το κτένι εκτελεί περιστροφική κίνηση και ωθεί τα εσχαρίσματα στο επάνω μέρος της εσχάρας, απ' όπου τα αναλαμβάνει ένα άλλο ξέστρο και τα ωθεί στον κοχλία μεταφοράς εσχαρισμάτων.

Οι βίδες και τα μικρούλικα είναι γενικά ανοξείδωτα.

Το γαλβάνισμα των χαλύβδινων τμημάτων είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή Class A, ISO
1461 αλλά όλα τα βρεχόμενα τμήματα είναι ανοξείδωτα από ΙΝΟΧ 304 (AISI).
Η κίνηση είναι υδραυλική και δίνεται από ένα ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέως
0,37 KW, 1450 rpm.

Λειτουργία εσχάρας

Η κίνηση της εσχάρας είναι κυκλική. Το κτένι εκτελεί μια περιστροφή 9Ο0 ξεκινώντας από
το κατώτατο σημείο της εσχάρας. Η ανώτατη οριζόντια θέση στην οποία το κτένι σταματά
καθώς και η κατώτατη, κατακόρυφη θέση από την οποία εκκινεί, οριοθετούνται από
διακόπτες τέρματος.

Κατά την εκκίνηση της εσχάρας το κτένι εμπλέκεται στο τοξωτό τμήμα της εσχάρας και
σαρώνει όλη την εσχάρα εκτελώντας περιστροφική κίνηση 90°.Στην ανώτατη θέση ένα επίπεδο ξέστρο ωθεί τα εσχαρίσματα προς τον κοχλία μεταφοράς και μετέπειτα το κτένι υποχωρεί έκτος της περιοχής του τοξωτού τμήματος και επαναλαμβάνει την κίνηση.

Σε περίπτωση που ένα μεγάλο αντικείμενο εμπλακεί στην εσχάρα και η απομάκρυνση του
είναι αδύνατη από το κτένι, τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός ασφαλείας της εσχάρας,
το κτένι στάματα την περιστροφική του κίνηση, απομακρύνεται από το τοξωτό τμήμα και
ξεμπλέκεται σε ψηλότερο σημείο του τόξου.

Η εσχάρα λειτουργεί με σύστημα έλεγχου της στάθμης καθώς και με χρονοδιακόπτη. Για
λόγους ασφαλείας υπάρχουν και τοπικοί διακόπτες ΟΝ-ΟFF (τύπου μανιταριού).

Α1.2	Βοηθητική Εσχάρα (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Τεμάχια					1

Πλάτος καναλιού	(mm)			500

Διάκενα		(mm)			20

Υλικό κατασκευής 				ΙΝΟΧ 304

Η εσχάρα αυτή είναι επίπεδη και αποτελείται από παράλληλες λάμες ορθογωνικής διατομής
30x5mm, ηλεκτροσυγκολλημένες μεταξύ τους ανά 20 mm με συνολικό ωφέλιμο πλάτος
500mm. Είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτη και τοποθετείται μέσα στο κανάλι by-pass με
κλίση περίπου 60° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.

Η επίπεδη εσχάρα βρίσκεται παράλληλα προς την μηχανική εσχάρα.

Α1.3	Κοχλίας μεταφοράς εσχαρισμάτων (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Τεμάχια				1

Τύπος 					Κοχλίας χωρίς άξονα (shaftless)

Υλικό καλυμμάτων 			Ανοξείδωτος χάλυβας

Υλικό κοχλία 				Ειδικός χάλυβας

Στροφές περιστροφής 		max 35 rpm

Ενδεικτική διάμετρος κοχλία 		Φ190

Ενδεικτική ισχύς κινητήρα		1,5 KW

Ρευματοδοσία				400 V/ 50 Hz/ 3 phase

Προστασία Ηλεκτρολογικών 		ΙΡ54
Λειτουργία 				Αυτόματη μέσω χρονοδιακόπτη η χειροκίνητη

Ο ελικοειδής μεταφορέας είναι τύπου χωρίς άξονα και είναι τελείως καλυμμένος εκτός από τα τμήματα που δέχονται τα εσχαρίσματα.

Ο κοχλίας είναι κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα και n σκάφη μέσα στα οποία
περιστρέφεται, καθώς και όλα τα καπάκια του είναι διαμορφωμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
ΙΝΟΧ 304. Επίσης όλα τα μικρούλικα στήριξης είναι ανοξείδωτα. Μεταξύ κοχλία και σκάφης
παρεμβάλλεται ειδική αντιτριβική επιφάνεια πάχους τουλάχιστο 3mm ώστε να μη φθείρεται
ούτε ο κοχλίας ούτε η σκάφη. Η επιφάνεια αυτή δεν είναι ελαστικού τύπου αλλά είναι τύπου
ERTALON-TEFLON.

Η κίνηση δίνεται στη μια άκρη του μέσω διάταξης ηλεκτρομειωτήρα με τελική γωνιακή
ταχύτητα μικρότερη από 35 rpm.

Η λειτουργία του ελέγχεται από επαγωγικό τοπικό διακόπτη 3 θέσεων.

Στη θέση manual η έναρξη και η στάση της λειτουργίας είναι χειροκίνητη. Στη θέση auto η
έναρξη λειτουργίας συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας της αυτόματης εσχάρας, ενώ η
στάση παρουσιάζει μια χρονική υστέρηση ως προς τη στάση της εσχάρας, ώστε να
απομακρύνονται όλα τα σαρωθέντα.

Για λογούς ασφαλείας υπάρχει τοπικός διακόπτης ON-OFF (τύπου μανιταριού).

Α1.4	Δοχείο συγκέντρωσης εσχαρισμάτων (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Τεμάχια	:	2

Υλικό	:	St 37 (DIN 17100) ή πλαστικό

Ωφέλιμος όγκος	:	περίπου 1,100 lit

Τύπος	:	τροχήλατος κάδος με ανοιγόμενο σκέπαστρο

Σε περίπτωση χαλύβδινων δοχείων, τότε αυτά φέρουν προστασία από θερμό γαλβάνισμα.
Τα δοχεία είναι τυποποιημένα κατά DIN 30700 και DIN 9260 του τύπου ανεστραμμένης
αιώρας, κατάλληλα για ανυψωτικούς μηχανισμούς.

Α1.5	Θυρόφραγμα απομόνωσης εσχαρών (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός						3

Τύπος 							Χειροκίνητο με τιμόνι

Πλάτος καναλιού		(mm)			500

Υλικό κατασκευής θυρίδας 				Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Υλικό κατασκευής πλαισίου				Χάλυβας St37 (DIN 17100) γαλβανισμένος

Υλικό κατασκευής άξονα 				Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Υλικό κατασκευής τιμονιού 				Χυτοσίδηρος
Στεγάνωση 						Teflon

Στα κανάλια των εσχαρών υπάρχουν θυρόφραγματα για την απομόνωση τους. Το κάθε θυρόφραγμα αποτελείται από το πλαίσιο και τη θυρίδα απομόνωσης. Το θυρόφραγμα είναι ορθογωνικό και στερεώνεται στο τοιχείο του φρεατίου με στριφώνια. Ανάμεσα στο σκυρόδεμα και στο πλαίσιο παρεμβάλλεται ελαστική ταινία για λόγους στεγάνωσης. Η στεγανότητα της θυρίδας επιτυγχάνεται με την χρήση Ertalon-Teflon, που βιδώνεται επάνω στο πλαίσιο. To teflon αυτό φέρει περιμετρικά ένα λούκι ορθογωνικής διατομής πλάτους 5,5 mm μέσα στο οποίο λειτουργεί η θυρίδα. Η θυρίδα είναι επίπεδα ορθογωνική πλάτους 500mm, κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 5mm. Η θυρίδα ολισθαίνει μέσα στο περιμετρικό λούκι ορθογωνικής διατομής του πλαισίου ώστε να επιτυγχάνεται στεγάνωση.

Η λειτουργία της θυρίδας είναι χειροκίνητη με τιμόνι. Για το λόγο αυτό φέρει ανοξείδωτο
άξονα με τετράγωνο σπείρωμα το οποίο είναι σταθερά συνδεδεμένο με το πλαίσιο
του θυροφράγματος. Στο επάνω τμήμα του ο άξονας φέρει χυτοσίδηρο τιμόνι (βολάν).

Τα θυροφράγματα της κύριας ροής είναι μονίμως ανοικτά. Σε περίπτωση που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το BY-PASS της κυρίας εσχάρας κλείνοντας τότε τα θυροφράγματα του
κυρίως καναλιού, η ροή των λυμάτων κατευθύνεται προς τη βοηθητική εσχάρα.

Σε περίπτωση εσκεμμένης παράκαμψης όλης της εγκατάστασης τότε πρέπει να κλείσει χειροκίνητα και το θυρόφραγμα της επίπεδης εσχάρας.

Α.2 	Μετρητής Παροχής (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός		1

Τύπος 			ανοικτού καναλιού (Parshall)

Μέγεθος		153mm

Υλικό κατασκευής 	Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Ο δίαυλος Parshall είναι τοποθετημένος στο κανάλι μετά τις εσχάρες. Ο δίαυλος εντοιχίζεται μέσα στο κανάλι. Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η συντήρηση του συστήματος στήριξης των αισθητηρίων. Τα αισθητήρια αποτελούν αντικείμενο του συστήματος αυτοματισμών.

Α.3	Αεριζόμενος αμμοσυλέκτης και λιποσυλλέκτης

Α3.1.	Φυσητήρας αερισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός					2 (1 εφεδρεία)
Παροχή				(m3/h)		100

Μανομετρικο ύψος			(m) 		3,5
Ενδεικτική εγκατεστημένη ισχύς	(KW) 		3,0

Κινητήρας     :

Τροφοδοσία		400 V/ 3 phase / 50 Hz

Προστασία 		IP 54

Σύζευξη 	μέσω τροχαλιών και
τραπεζοειδούς ιμάντα

Οι φυσητήρες χρησιμοποιούνται για τον αερισμό του αμμοσυλέκτη και λιποσυλλέκτη και
είναι στεγασμένοι σε ξεχωριστό δωμάτιο.

Οι φυσητήρες είναι περιστροφικού τύπου αποτελούμενοι από δύο λοβούς συζευγμένης
διατομής, περιστρεφόμενους μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένο κέλυφος δρώντας ως
περιστροφικές μονάδες θετικού εκτοπίσματος.

Οι κινήσεις των ρότορων (λοβών) συγχρονίζονται με γρανάζια προσαρμοσμένα στην
άτρακτο.

Ο σωλήνας κατάθλιψης είναι εφοδιασμένος με σιγαστήρα εξόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής,
βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα απομόνωσης.

Το τμήμα αναρρόφησης αέρα είναι εφοδιασμένο με φίλτρο αέρα και σιγαστήρα εισόδου.
Οι λοβοί είναι κατασκευασμένοι από σφαιροειδή χυτοσίδηρο και οι άξονες τους από
χάλυβα υψηλής αντοχής.

Ο φυσητήρας φέρει ενσωματωμένη απομονωμένη λεκάνη ελαίου για τη λίπανση των
γραναζιών και των ένσφαιρων τριβέων, με τάπες για τη συμπλήρωση και εκκένωση του
λαδιού, ενώ από την πλευρά της κίνησης η λίπανση επιτυγχάνεται με γράσσο.

Η κίνηση δίνεται από ένα αερόψυκτο κινητήρα μέσω τροχαλιών και τραπεζοειδούς ιμάντα.
Αυτό το είδος της σύζευξης έχει το πλεονέκτημα ότι με μια απλή αλλαγή τροχαλίας
μπορούν να μεταβληθούν, μελλοντικά αν παραστεί ανάγκη, οι στροφές του φυσητήρα με
αποτέλεσμα την αύξηση η μείωση κατά βούληση της αποδιδομένης παροχής αέρα.

Το συγκρότημα είναι απομονωμένο σε ξεχωριστό δωμάτιο και για την ελαχιστοποίηση της
όχλησης από το θόρυβο λειτουργίας του κάθε φυσητήρας θα φέρει ηχομονωτικό κάλυμμα (noise hood).

Δίπλα σε κάθε φυσητήρα υπάρχει τοπικός διακόπτης ON-OFF, ενώ η λειτουργία τους είναι συνεχής. Η εναλλαγή λειτουργίας τους είναι κατ'επιλογήν του χειριστή αυτόματη ή χειροκίνητη. Κάθε φυσητήρας είναι πλήρης επί πλαισίου με ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις.

Α3.2.	Διαχυτήρας αέρα (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός			4
Υλικό κατασκευαστής 		Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Οπές διάχυσης	(mm)	3

Τύπος διαχυτήρα 		Κυλινδρικός, χονδρής φυσαλίδας

Μήκος διαχυτήρα 	(mm)	1000

Υπάρχουν 3 διαχυτήρες στον αμμοσυλέκτη και 1 στο χώρο του λιποσυλλέκτη.
Οι διαχυτήρες αέρα είναι υποβρύχιοι, κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και
τροφοδοτούνται με πεπιεσμένο αέρα από τους φυσητήρες αερισμού του αμμοσυλέκτη.

Ο αέρας διαχέεται από οπές 3mm διατεταγμένες κατά μήκος του διαχυτήρα. Κάθε
διαχυτήρας είναι εφοδιασμένος με χειροκίνητη δικλείδα για ενδεχομένη ρύθμιση της ροής
του αέρα.

Α3.3.	Αεραντλία (Air lift) (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός			3
Υλικό κατασκευής 		Ανοξείδωτος χάλυβας

Μέγεθος		(mm) 	DN 100

Οι αεραντλίες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ 304 και είναι εφοδιασμένες με δικλείδες απομόνωσης στην έξοδο τους, μεγέθους DN 100. Κάθε αντλία στο ανώτατο σημείο φέρει ταπωμένο ακροσωλήνιο από το οποίο μπορεί να διοχετευθεί νερό υπό πίεση σε περίπτωση έμφραξης της. Επίσης η όλη κατασκευή είναι τέτοια, ώστε να μπορεί n αντλία να αφαιρείται από τη θέση της για έλεγχο και συντήρηση με το λύσιμο μόνο μιας φλάντζας χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας του αμμοσυλλέκτη και επίσης η διακοπή λειτουργίας των υπολοίπων αντλιών air lift.

Οι αντλίες είναι μονίμως συνδεδεμένες με τους φυσητήρες, n λειτουργία τους ελέγχεται από ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες οι οποίες ρυθμίζουν ποια αντλία λειτουργεί κάθε φορά. Η σειρά λειτουργίας είναι κυκλική, έχει διάρκεια ρυθμιζόμενη κι ελέγχεται μέσω του συστήματος αυτοματισμών.

Α3.4.	Διαχωριστής άμμου  (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός				1

Όγκος					1,25m3

Ενδεικτικό μέγεθος κοχλία 		Φ190 mm
Δυναμικότητα				( 750 t/min
Κινητήρας				0,55 KW, 3X400V, 50 Hz
Μήκος					4000mm

Υλικό κατασκευής

Σκάφη 		Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304
Κοχλίας 		Χάλυβας St 37 (DIN 17100)

Δεξαμενή διαχωρισμού

Υλικό 					Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Περιγραφή

Ο διαχωριστής είναι εφοδιασμένος με δεξαμενή στον πυθμένα της οποίας βρίσκεται ένας
ελικοειδής μεταφορέας για τη μεταφορά και την αφυδάτωση της άμμου.
Το νερό και η άμμος εισρέουν στο πίσω άκρο της δεξαμενής όπου ισοκατανέμονται σε
όλο το πλάτος της. Η δεξαμενή έχει διατομή που στενεύει προς την έξοδο. Το κανάλι
εξόδου στηρίζεται εγκάρσια στη δεξαμενή με διπλό υπερχειλιστή.

Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιζάνει η άμμος με διάμετρο
μικρότερη από 0,15mm.

Ο διαχωριστής άμμου είναι εφοδιασμένος με κοχλία χωρίς άξονα, διαμέτρου 190 mm. Ο
κοχλίας αποτελείται από έλασμα διαμορφωμένο εν ψυχρώ, διατομής 60Χ15 mm
ανθρακούχου χάλυβα St 37.

Η δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με επένδυση σκληρού ertalon-teflon πάχους 3 mm επάνω
στην οποία περιστρέφεται ο κοχλίας, με διάφραγμα στο πίσω άκρο, οπή εκκένωσης 2" στο
χαμηλότερο σημείο και φλάντζα DN 150 για το απορριπτόμενο νερό. Κατά τη μεταφορά της άμμου, η άμμος αφυδατώνεται καθώς το νερό επιστρέφει στη δεξαμενή. Η αφυδατωμένη άμμος απορρίπτεται σε δοχείο συγκέντρωσης.

Ο διαχωριστής εκκινεί ταυτόχρονα με την πρώτη air-lift και σταματά με χρονική υστέρηση αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας όλων των air lift.

Ο διαχωριστής είναι εγκατεστημένος σε βάση από σκυρόδεμα κοντά στο φυσικό έδαφος.

Α3.5.	Δοχείο άμμου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Τεμάχια				2

Υλικό 					St 37 (DIN 17100) ή πλαστικό

Ωφέλιμος όγκος 			περίπου 1,100 lit

Τύπος 					τροχήλατος κάδος με ανοιγόμενο σκέπαστρο

Σε περίπτωση χαλύβδινων δοχείων, τότε αυτά φέρουν προστασία από θερμό γαλβάνισμα.
Τα δοχεία είναι τυποποιημένα κατά DIN 30700 και DIN 9260 του τύπου ανεστραμμένης
αιώρας, κατάλληλα για ανυψωτικούς μηχανισμούς.

Α3.6.	Μηχανικός Υπερχειλιστής εκροής λιποσυλλέκτη (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός					1

Ενδεικτική ισχύς κινητήρα	(KW) 		0,55

Τύπος/Στροφές		(rpm) 		Αερόψυκτος/1440
Ρευματοδοσία					400 ν/ 3 phase /50 Hz
Προστασία/Μόνωση				IP 54 - 55 /F

Ο υπερχειλιστής εκροής αποτελείται από πλαισιωτή κατασκευή με κινητή διάταξη
υπερχείλισης. Με τη βοήθεια ελαστικών φιλέτων (από νεοπρένιο) επιτυγχάνεται
στεγανότητα σε σχέση με τις πλευρικές επιφάνειες. Ο υπερχειλιστής εκροής κινείται από
κατακόρυφη άτρακτο και ηλεκτρομειωτήρα τύπου ατέρμονα κοχλία.
Η λειτουργία του ρυθμίζεται μέσω ηλεκτροδίου στάθμης σε συνδυασμό με τον μετρητή
παροχής. Επίσης υπάρχει τοπικός διακόπτης πέντε θέσεων για τον  έλεγχο λειτουργίας του.

Α3.7.	Σύστημα λιποσυλλογής (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός				1
Τύπος					decanting (αποστράγγιση)
Υλικό κατασκευής

σωληνώσεων	ΙΝΟΧ 304 (AISI)

Μέγεθος	DN ISO mm

Η διάταξη αποστράγγισης είναι τέτοιου τύπου ώστε τα επιπλέοντα να κατακρατούνται
μέσα στο φρεάτιο, ενώ τα στραγγίδια απομακρύνονται δια βαρύτητας προς το
αντλιοστάσιο στραγγιδίων.

Α.4.	Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων

Α4.1 	Υποβρύχιες αντλίες  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός		2

Παροχή Λειτουργίας	(m3/h)	50

(lit/sec)	13,88

Μανομετρικό Υψος	(m)	6,50

Πέρασμα στερεών	(mm)	80

Υλικά κατασκευής   :

Κέλυφος 	Χυτοσίδηρος GG-20
Άξονας 	Ανοξ. Χάλυβας 1,4021

Διαχυτήρας/Πτερωτή 	Χυτοσίδηρος GG-20

GG-25

Κινητήρας

Τύπος/Στροφές	(rpm) 	6πολικός/953

Τροφοδοσία	400 V/ 50 Ηz/ 3 phase

Προστασία/Κλάση Μόνωσης 	IP68/F=155°C

Ενδεικτική Ισχύς       	(KW)	1,50

Υπάρχουν δύο εγκατεστημένες αντλίες εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική. Η εναλλαγή
λειτουργίας τους είναι κυκλική , έτσι ώστε να λειτουργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα,
η λειτουργία τους ελέγχεται από σύστημα ελέγχου της στάθμης των λυμάτων μέσα στο
φρεάτιο, ενώ κάθε αντλία έχει ξεχωριστό καταθλιπτικό αγωγό, από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται από το κεντρικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας του
έργου.

Για λόγους ασφαλείας υπάρχουν τοπικοί διακόπτες ON-OFF για κάθε αντλία.

Οι αντλίες είναι υποβρύχιες, ειδικές για άντληση ακάθαρτων νερών και λυμάτων με περιεκτικότητα σε μακρόινα υλικά και λάσπη.

Αντλία και κινητήρας είναι απευθείας συζευγμένα με κοινό άξονα ώστε να
αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα.

Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτού του τύπου αντλητικού συγκροτήματος είναι το ακόλουθο:

Η όλη εγκατάσταση είναι υποβρύχια με αυτόματο σύστημα σύζευξης. Το σύστημα αυτό
αποτελείται από έναν κατακόρυφο οδηγό σωλήνα ο οποίος ξεκινά από το στόμιο ελέγχου
του φρεατίου και καταλήγει σ' ένα ειδικό σύνδεσμο σύζευξης (pedestal) ο οποίος είναι
μόνιμα συνδεδεμένος στο σωλήνα κατάθλιψης. Το σύστημα αυτό είναι μόνιμα
εγκατεστημένο μέσα στο φρεάτιο και η αντλία ανελκύεται και καθελκύεται γλιστρώντας
πάνω στην οδηγό σωλήνα με τη βοήθεια αλυσίδας μόνιμα προσαρμοσμένης πάνω στην
αντλία. Η σύζευξη γίνεται με το αυτόματο "κούμπωμα" της αντλίας πάνω στο pedestal
λόγω του βάρους της. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη διακοπή λειτουργίας και ανέλκυση της
αντλίας για επιθεώρηση ή συντήρηση χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου με
το φρεάτιο πλήρες λυμάτων.

Το συγκρότημα αποτελείται από δυο βασικά τμήματα :
α)      την αντλία

Η αντλία είναι φυγοκεντρική, αναρροφά μέσω χυτοσίδηρος δικάναλης πτερωτής και
επιτρέπει το πέρασμα στερεών μέγιστης διαμέτρου μέχρι 80mm. Έχει κοινό άξονα
(ανοξείδωτος χάλυβας 1,4021 κατά AISI 420) με τον κινητήρα, ο οποίος είναι δυναμικά
ζυγοσταθμισμένος, και εδράζεται σε αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν τα οποία δε χρειάζονται
συντήρηση.

β)      τον κινητήρα

Ο κινητήρας είναι τριφασικός, τετραπολικός, 50 Hz, απόλυτα στεγανός ΙΡ68, ο οποίος
ψύχεται με μεγάλα ενισχυμένα πτερύγια ψύξης από τα λύματα τα οποία αντλεί το
συγκρότημα. Η είσοδος του καλωδίου είναι απολύτως στεγανή με στυπιοθλίπτη και
προστατευτικό κάλυμα.

Η στεγάνωση μεταξύ αντλίας-κινητήρα επιτυγχάνεται με υψηλής ποιότητας μηχανικό
στυπιοθλίπτη από ανθρακοκορούνδιο (silicon carbide) με αντοχή σε έντονες
θερμοκρασιακές μεταβολές. Η λίπανση και η ψύξη επιτυγχάνεται με θάλαμο ελαίου.

Α4.2 	Λοιπά εξαρτήματα αντλιοστασίου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Το αντλιοστάσιο έχει μόνο υγρό θάλαμο. Λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ αντλιών και
σημείου εκροής, δεν χρησιμοποιούνται δικλείδες απομόνωσης και βαλβίδες αντεπιστροφής,
αλλά κάθε αντλία έχει ξεχωριστό καταθλιπτικό αγωγό. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών εντός του αντλιοστασίου (υλικό Ανοξ. Χάλυβας), του συνδέσμου pedestal των αλυσίδων ανέλκυσης (υλικό Ανοξ. Χάλυβας) και των οδηγών ανέλκυσης (υλικό Ανοξ. Χάλυβας).

Α.5	Εξοπλισμός Αναερόβιας Δεξαμενής αποφωσφόρησης (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Θα γίνει πλήρης καθαρισμός του και αντικατάσταση των 3 κατακόρυφων αναδευτήρων ονομαστικής ισχύος Pn = 1,1 kW και των καλυμμάτων της δεξαμενής (υλικό χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ).

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

A.6.       Φρεάτιο  διανομής

Α6.1.	Υπερχειλιστές  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός					2

Μήκος						3m
Τύπος 						Υπερχειλιστής λεπτής στέψης

Υλικό κατασκευής υπερχειλιστή	 	Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Υλικό κατασκευής θυρίδας			Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Πλαίσιο θυρίδας				Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Οι υπερχειλιστές ρυθμίζονται καθ' ύψος και οι θυρίδες απομόνωσης είναι χειροκίνητες.

Α6.2.	Ρότορες αερισμού (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός					4

Μήκος	(mm)		6.000

Διάμετρος	(mm)		1.000

Ταχύτητα περιστροφής     	 (rpm) 		73/50 (διπλής ή ρυθμιζόμενης ταχύτητας οι 2 							από τους 4 ρότορες)

Υλικό κατασκευής

Άξονας 		Χάλυβας Β36, 10 (ANSI)

Πτερύγια 		Χάλυβας Grade 42 (ASTM)
Ακραξόνια 		Χάλυβας Grade 50 (ASTM)

Προστασία

Άξονας	Ειδική βαφή

Πτερύγια 		Θέρμο γαλβάνισμα

(ISO 1461/C)

Στροφές κινητήρα		(rpm)		1475 και 985

Ενδεικτική ισχύς κινητήρα	(ΚW)		30 στις 1475 rpm

21 στις 985 rpm

Ρευματοδοσία					400 V/3 phase/ 50 Hz

Προστασία/Μόνωση 				ΙΡ55 και rain cover/F

Δυνατότητα οξυγόνωσης (kgO2/h) 		54 max (48 σε κανονική βύθιση)

Ενδεικτικό βάρος συγκροτήματος (kg) 	2300

Οι ρότορες είναι οριζόντιου τύπου και χρησιμοποιούνται τόσο για την οξυγόνωση των
λυμάτων (73rpm), όσο και για την ανάδευση τους κατά την φάση της απονιτροποίησης                        (50 rpm). Οι ρότορες είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, τόσο από άποψη σχεδιασμού και
χρήσης Α' Υλών, όσο και από κατασκευής και ποιοτικού ελέγχου.

Η περιγραφή του ρότορα αναλύεται στα παρακάτω :

α. Άξονας - Πτερύγια
β. Έδραση
γ. Κίνηση

δ. Λειτουργία

Άξονας -Πτερύγια

Ο άξονας αποτελείται από ένα σωλήνα Φ355 άνευ ραφής, πάχους 9,5 mm, από χάλυβα
με πιστοποιητικό συμφωνά με το πρότυπο ANSI Β36.10, 1979.

Κανένα τμήμα του ρότορα δεν είναι ηλεκτροσυγκολλημένο επάνω στο άξονα. Μόνο στα
άκρα του είναι ηλεκτροσυγκολλημένες οι φλάντζες του και η οδηγός ράβδος που συγκρατεί
τα πτερύγια στη θέση τους (των οποίων οι συγκολλήσεις είναι 100% ελεγμένες με
υπέρηχους). Αυτό γίνεται για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκειας ζωής των ροτόρων.
Ο ρότορας έχει διάμετρο 1m και φέρει πτερύγια κατανεμημένα σε ομάδες των 12. Κάθε
ομάδα είναι ανεξάρτητη της άλλης με αποτέλεσμα να μπορούν τα πτερύγια να
αφαιρούνται ανά 12.

Κάθε πτερύγιο αποτελείται από 2 ευθύγραμμα τμήματα διαφορετικού μήκους από
χαλυβδοέλασμα σε γωνία 30° , έτσι ώστε κάθε ομάδα των 12 να έχει τη μορφή αστεριού.
Τα πτερύγια είναι διαμορφωμένα από χάλυβα Grade42 (AST A 572-79) και έχουν προστασία
με θερμό γαλβάνισμα σύμφωνα με το ISO 1461, Class C. Μεταξύ πτερυγίων και άξονα
παρεμβάλλονται λουρίδες από ελαστικό νεοπρένιο πάχους 2mm για να μην "πληγώνεται"
η επιφάνεια του άξονα.

Έδραση

Ο ρότορας εδράζεται στα άκρα του. Το ένα άκρο του είναι ελεύθερο και το άλλο είναι
συζευγμένο με την κίνηση.

Για να προστατευτούν τα έδρανα στήριξης καθώς και ο μηχανισμός κίνησης από την
εκτόξευση του νερού κατά την ανάδευση, υπάρχουν 2 γαλβανισμένες χαλύβδινες
στρογγυλές πλάκες διαμέτρου 1200 mm πάχους 5 mm τοποθετημένες στα άκρα του άξονα.
Στην τυφλή φλάντζα του άξονα προσαρμόζεται μια φλάντζα που φέρει το ακραξόνιο που
είναι κατασκευασμένο από χάλυβα Grade 50 (ASTM Α 572-79). Το ακραξόνιο αυτό
περιστρέφεται μέσα στο έδρανο στήριξης μέσω ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού
ένσφαιρου τριβέως. Η στεγανοποίηση του κουζινέτου επιτυγχάνεται με στυπιοθλίπτη τύπου
λαβύρινθου και O-ring.

Κίνηση

Η κίνηση δίνεται από έναν κινητήρα 30 kW κλάσης IP 55, μόνωσης κλάσης F, αν και όταν
λειτουργεί δε θα ξεπερνά την κλάση Β. Ο κινητήρας είναι απευθείας συζευγμένος στον
μειωτήρα στροφών μέσω ελαστικού συνδέσμου.

Ο μειωτήρας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος ειδικά για τις ανάγκες του ρότορα
και φέρει ειδικά ενισχυμένα γρανάζια με διάρκεια ζωής 100.000 ώρες λειτουργίας. Η ζεύξη
με τον άξονα γίνεται μέσω ελαστικού συνδέσμου. Η λίπανση όλων των τμημάτων του
ρότορα θα μπορεί να γίνεται επάνω από τη γέφυρα μέσω γρασσαδόρων.

Οι δύο ρότορες θα έχουν κινητήρα διπλής ταχύτητας και οι άλλοι δύο απλής ταχύτητας. Εναλλακτικά επιτρέπεται η επιλογή ρύθμισης ταχύτητας μέσω inverter. Οι κινητήρες θα εκκινούν μέσω ομαλού εκκινητή (Soft Starter) εκτός φυσικά από την περίπτωση που οδηγούνται μέσω inverter.

Λειτουργία

Η λειτουργία των αεριστήρων είναι αυτόματη κι ελέγχεται από το σύστημα αυτοματισμών σε συνάρτηση με τη μέτρηση Διαλυμένου Οξυγόνου (DO). Για λογούς ασφαλείας θα υπάρχουν τοπικοί διακόπτες ON-OFF.

Το σενάριο λειτουργίας των αεριστήρων θα διορθώνεται από το σύστημα αυτοματισμών με βάση το μετρούμενο Διαλυμένο Οξυγόνο στην έξοδο της εγκατάστασης.

Α6.3.	Υπερχειλιστής εκροής (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός				2

Τύπος 					Υπερχειλιστής λεπτής στέψης

Υλικό κατασκευής υπερχειλιστή 	Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Μήκος					8 m

Οι υπερχειλιστές ρυθμίζονται καθ'ύψος.

A.7.       Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης

Α7.1.	Ξέστρο δεξαμενής καθίζησης  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Τεμάχια					2

Τύπος γέφυρας 				Peripheral Drive Half Bridge (Ημιγέφυρα

περιφερειακής οδήγησης)

Μήκος γέφυρας	 (m) 		11

Ταχύτητα περιφερειακή     	(m/min) 	1,5

Εγκατεστημένη ισχύς        	(KW) 		0,37

Ρευματοδοσία					400 V/3 phase /50 Hz

Προστασία ηλεκτρολογικών			IP 54

Υλικό κατασκευής   : 				St 37 (DIN 17100)
Γέφυρα

Προστασία χαλύβδινων τμημάτων 		Γαλβάνισμα εν θερμώ

Ξέστρο αφρού και επιπλεόντων 		Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Ξέστρο λάσπης 				Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Χοάνη αφρού και επιπλεόντων 		Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Υπερχειλιστής "V" και πέτασμα αφρού	Ανοξείδωτος χάλυβας ΙΝΟΧ 304

Λειτουργία 					Συνεχής (24 ώρες)

Το ξέστρο το οποίο επιτυγχάνει τη σάρωση των επιπλεόντων και της λάσπης στις
δεξαμενές καθίζησης, είναι μεταλλικό, τύπου Peripheral Drive Half Bridge Scraper και
αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα :

α.	Κυρίως γέφυρα

β.		Έδραση και ρευματοδοσία

γ.	Κίνηση

δ.	Ξέστρο απόξεσης λάσπης

ε.	Ξέστρο απόξεσης επιπλεόντων

στ.	Δακτύλιος ηρεμίας, πέτασμα αφρών, υπερχειλιστής, χοάνη συλλογής αφρού

Ξέστρο απόξεσης λάσπης

Το ξέστρο απόξεσης λάσπης αποτελείται από ένα ενιαίο τεμάχιο το οποίο
αναρτάται από την περιστρεφόμενη γέφυρα. Το ξέστρο αυτό έχει την μορφή λογαριθμικής
έλικας με γωνία επαφής 45°, και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο αποξέστης στην κάτω επιφάνεια του φέρει λαστιχένια λουρίδα, σκληρότητας 60
Shore, ώστε η σάρωση του πυθμένα να είναι ολοκληρωτική. Επίσης για τη μείωση των
τριβών του ελαστικού με αποτέλεσμα μεγάλο χρόνο ζωής, υπάρχουν τροχοί Φ150 από
NYLON ή ERTALON οι οποίοι κυλίονται επάνω στον πυθμένα της δεξαμενής.

Ξέστρο σάρωσης επιπλεόντων

Το ξέστρο αναρτάται· από την περιστρεφόμενη γέφυρα κι είναι ρυθμιζόμενο.
Είναι τοποθετημένο σε τέτοια γωνία ως προς την ακτίνα της δεξαμενής, ώστε να ωθεί τα
επιπλέοντα στέρεα και τους αφρούς προς την περιφέρεια, όπου βρίσκεται ο αποξέστης
επιφανείας. Ο αποξέστης επιφάνειας περιστρέφεται μαζί με τη γέφυρα και ωθεί τα
επιπλέοντα προς τη χοάνη συλλογής αφρού.

Δακτύλιος ηρεμίας, πέτασμα άφρων, υπερχειλιστής εκροής, χοάνη συλλογής αφρού

Όλα τα παρακάτω είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ 304. Ο κεντρικός δακτύλιος ηρεμίας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 2mm. Το πέτασμα αφρών είναι πάχους 2mm και ύψους (100mm επάνω από την επιφάνεια του υγρού ώστε να συγκρατεί τα επιπλέοντα στέρεα και τους αφρούς. Είναι τοποθετημένο περιμετρικά σε απόσταση 200mm περίπου από τον υπερχειλιστή εκροής.

Ο υπερχειλιστης εκροής είναι περιφερειακός πάχους 2mm και φέρει εγκοπές τύπου "V-notche" γωνίας 90°.

Η χοάνη συλλογής αφρού είναι τοποθετημένη σε σημείο της περιφέρειας μέσα από το
πέτασμα αφρών.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

A.8.	Εγκατάσταση χλωρίωσης

Α8.1.	Δοσομετρική αντλία χλωρίου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός						2 (1 εφεδρεία)

Δυναμικότητα				(Ι/h) 		26

Πίεση λειτουργίας			(bar) 		max 10

Κινητήρας 						Αερόψυκτος

Ισχύς					(W) 		230/1 phase / 50 Hz

Ρευματοδοσία						400 V/3 phase /50 Hz

Προστασία 						IP 65

Οι αντλίες είναι δοσομετρικές, τύπου διαφράγματος με μεταβλητή παροχή. Οι αντλίες είναι
εγκατεστημένες στο κτίριο χλωρίωσης ενώ οι δεξαμενές στεγάζονται στο υπόστεγο, δίπλα
από το κτίριο χλωρίωσης.

Η δοσομετρική αντλία και ο κινητήρας της αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα. Ο κινητήρας μέσω διάταξης κορώνας-πηνίου κινεί έναν έκκεντρο άξονα, έτσι ώστε η περιστροφική κίνηση να μετατρέπεται σε παλινδρομική. Η παλινδρομική αυτή κίνηση του άξονα μεταφέρεται σε ένα διάφραγμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάθλιψης και αναρρόφησης στο θάλαμο της αντλίας.

Λειτουργία

Η αντλία λειτουργεί συνεχώς και η παροχή της είναι ανάλογη με την ποσότητα των
λυμάτων στην εγκατάσταση σύμφωνα με το αναλογικό σήμα του μετρητή παροχής. Στη
δεξαμενή δοσομέτρησης υπάρχει ηλεκτρόδιο στάθμης, ώστε όταν εξαντληθεί το διάλυμα
του χλωρίου, δίνεται σήμα alarm στο σύστημα αυτοματισμών. Το σενάριο λειτουργίας των αντλιών θα διορθώνεται από το σύστημα αυτοματισμών με βάση το μετρούμενο υπολειμματικό χλώριο στην έξοδο της εγκατάστασης.

Α8.2.	Δεξαμενή αποθήκευσης χλωρίου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός				3

Χωρητικότητα	εκάστης		1m3

Υλικό κατασκευής 			Πολυαιθυλένιο ή ενισχυμένο fibre glass

Οι δεξαμενές είναι εγκατεστημένες δίπλα από το κτίριο χλωρίωσης και από αυτές
αναρροφούν οι δοσομετρικές αντλίες μέσω σωληνώσεων, και δικλείδων απομόνωσης.

Α8.3.	Λοιπά εξαρτήματα (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Σωλήνες, δικλείδες απομόνωσης, βαλβίδες, στηρίγματα, κλπ. από PVC.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ

Α.9	Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης

Στο αντλιοστάσιο (ένα για κάθε δεξαμενή καθίζησης) που είναι ξηρού τύπου είναι εγκατεστημένες οι αντλίες ανακυκλοφορίας λάσπης, η αντλία περίσσειας λάσπης και η αντλία αφρού της δεξαμενής καθίζησης.

Εφιστάται η προσοχή ότι τα κατωτέρω αναφερόμενα αφορούν ΚΑΘΕ ΕΝΑ από τα δύο αντλιοστάσια λάσπης.

Α9.1.	Αντλία ανακυκλοφορίας λάσπης (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός σε κάθε αντλιοστάσιο			2 (1 εφεδρεία)

Παροχή λειτουργίας					250m3/h
Μανομετρικό λειτουργίας				9,80m

Πέρασμα στερεών					80 (mm)

Κινητήρας

Ενδεικτική ισχύς		18,5(KW)

Στροφές			950 (rpm)

Τροφοδοσία			400V/ 50 Hz/ 3 phase

Προστασία			ΙP54

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας έχουν ταχύτητα περιστροφής 950 rpm ώστε να μην
προκαλούν ζημία στις κροκίδες της λάσπης.

Η λειτουργία των αντλιών είναι αυτόματη, κυκλικά εναλασσόμενη και ελέγχεται από τον
μετρητή παροχής και από χρονοπρόγραμμα.

Οι αντλίες είναι φυγόκεντρες, με πτερωτή ανοικτού τύπου κατάλληλες για εγκατάσταση εν ξηρώ. Είναι συζευγμένες με τον κινητήρα που τις κινεί, μέσω ελαστικού συνδέσμου (κόπλερ).

Ολο το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο σε κοινό χαλύβδινο πλαίσιο (θα αντικατασταθεί) επάνω σε υπερυψωμένη βάση από σκυρόδεμα . Η αντλία φέρει μικρή σωλήνα αποστράγγισης η οποία συλλέγει τα στραγγίσματα και καταλήγει στην αποχέτευση του αντλιοστασίου.

Η αντλία στην αναρρόφηση φέρει δικλείδα απομόνωσης, ενώ στην κατάθλιψη φέρει δικλείδα απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής. Μεταξύ της βαλβίδας αντεπιστροφής και του κολλεκτέρ (που είναι κοινό και για τις δύο αντλίες) καθώς επίσης μεταξύ της δικλείδας απομόνωσης της αναρρόφησης και της σωλήνας αναρρόφησης παρεμβάλλονται τεμάχια εξάρμωσης.

Α9.2.	Αντλία αφρού (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός σε κάθε αντλιοστάσιο			1

Τύπος							Φυγόκεντρη ξηρού τύπου

Παροχή λειτουργίας					3m3/h
Μανομετρικό λειτουργίας				3,15m

Κινητήρας

Ενδεικτική ισχύς		0,55(KW)

Στροφές			1450 (rpm)

Τροφοδοσία			400V/ 50 Hz/ 3 phase

Προστασία			ΙP54

Η λειτουργία της ελέγχεται από ηλεκτρόδια στάθμης.

Α9.3.	Αντλίες περίσσειας λάσπης (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός σε κάθε αντλιοστάσιο		2 (1 εφεδρεία) (μόνο μία εγκατεστημένη)

Μέγιστη Παροχή		(m3/h) 		20 στις 355 rpm (μεταβλητή - ρυθμιζόμενη)

Πίεση λειτουργίας		(bar) 		2

Ενδεικτική ισχύς κινητήρα	(KW)		4
Εύρος στροφών		(rpm) 		από 76 έως 400

Ρευματοδοσία					400V/ 3 phase/ 50 Hz

Προστασία 					IP 54

Οι αντλίες είναι ξηρού τύπου, περιστροφικές με ελικοειδή έκκεντρο ρότορα. Θα εγκατασταθεί μια μόνο στο υπάρχων αντλιοστάσιο λάσπης, ενώ η άλλη θα παραδοθεί στην αποθήκη. Η βασική αρχή λειτουργίας έγκειται στην περιστροφική κίνηση ενός έκκεντρου ελικοειδούς κοχλία, μέσα σ' ένα ακίνητο στάτορα πανομοιότυπης γεωμετρίας που έχει διάφορα φάσεως 180° και διπλό βήμα. Λόγω αυτής της διαφοράς μεταξύ ρότορα και στάτορα, δημιουργούνται κενά ανάμεσα τους τα οποία ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς λόγω της περιστροφής του ρότορα και ωθούν τη λάσπη από την αναρρόφηση στην κατάθλιψη.

Από λειτουργική άποψη ο τύπος αυτός της αντλίας λόγω της γεωμετρίας της παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι:

- Πάνω από 75% απόδοση για μεγάλη περιοχή στροφών

- Ομαλή ροή χωρίς αυξομειώσεις

- Πίεση ανεξάρτητη των στροφών

- Παροχή ανάλογη των στροφών

- Δυνατότητα ανάστροφης της φοράς

- Πλήρης και συνεχή απομόνωση μεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης

- Μεγάλα θερμοκρασιακά όρια -20° C μέχρι +180° Ο

- Μικρό θόρυβο λειτουργίας (65άΒ)

- Μικρά αξονικά φορτία λόγω της εξελιγμένης γεωμετρίας της

-  Χαμηλό κόστος συντήρησης λόγω των λίγων τριβόμενων υλικών

Από κατασκευαστική άποψη όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τη μεταφερόμενη
λάσπη καθώς επίσης όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια είναι κατασκευασμένα από υλικά
με υψηλή αντιδιαβρωτική ικανότητα, ενώ όλα τα τριβώμενα μέρη έχουν ειδική επιφανειακή
κατεργασία για μεγάλη αντοχή στις τριβές. Επίσης η ζεύξη της αντλίας με την κίνηση γίνεται
μέσω άξονα. Η παροχή της αντλίας είναι ανάλογη με τις στροφές του κινητήρα οι οποίες
ρυθμίζονται μέσω χειροκίνητου ρυθμιστή στροφών που βρίσκεται πάνω στον κινητήρα. Η
λειτουργία τους είναι αυτόματη κι ελέγχεται από τον Υποπίνακα του Κτιρίου Παχυντών.

Α9.4 	Λοιπά εξαρτήματα αντλιοστασίου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των σωληνώσεων (υλικό Ανοξ. Χάλυβας) και των οργάνων ελέγχου (δικλείδες, αντεπίστροφες βαλβίδες, εξαρμώσεις, κ.λπ.).

Α.10	Εγκατάσταση μηχανικής πάχυνσης

Η μονάδα μηχανικής πάχυνσης αποτελείται από ένα Παχυντή, το συγκρότημα παρασκευής
πολυηλεκτρολύτη και όλες τις απαραίτητες αντλίες (νερού, λάσπης, πολυμερούς). Όλη η
μονάδα είναι στεγασμένη στο κτίριο Παχυντών και έχει ξεχωριστό Υποπίνακα λειτουργίας.

Α10.1	Μηχανικός Παχυντής (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

| Αριθμός |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Τύπος |  | Περιστρεφόμενου τύμπανου |
| Δυναμικότητα | (m3/h) | 20 |
| Ολικό πλάτος | (mm) | 930 |
| Ολικό μήκος | (mm) | 2770 |
| Περιεκτικότητα λάσπης |  |  |
| σε στερεά στην είσοδο | (%) | 0,4-1 |
| Περιεκτικότητα λάσπης |  |  |
| σε στέρεα στην έξοδο | (%) | 5-8 |
| Ενδεικτική ισχύς κινητήρα | (KW) | 0,55 |
| Στροφές | (rpm) | 900 |
| Προστασία/Μόνωση |  | IP 54/F |
| Ενδεικτικό βάρος | (Kg) | 405 |

Η βασική λειτουργία της πάχυνσης περιλαμβάνει 2 φάσεις :

α. τη φάση σταθεροποίησης, κατά την οποία ο οργανικός πολυηλεκτρολύτης (πολυμερές) προστίθεται για να αυξηθεί η ικανότητα του συγκροτήματος με τη δημιουργία κροκίδων,

και

β. τη φάση της στράγγισης, κατά την οποία το μίγμα πολυμερούς και λάσπης τοποθετείται
μέσα σε ένα κεκλιμένο τύμπανο που κινείται αργά και φέρει περιμετρικά πλεκτό ύφασμα
από NYLON. Μια σειρά από πλαστικές προεξοχές κατανέμουν το μίγμα ομοιόμορφα πάνω
στο τύμπανο ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιόπαχο στρώμα. Εσωτερικά του τύμπανου
υπάρχει ένας ανοικτός κοχλίας ο οποίος όπως περιστρέφεται το τύμπανο, μεταφέρει τη
λάσπη από την είσοδο του παχυντή μέχρι την άλλη άκρη του που βρίσκεται η έξοδος.
Καθώς το τύμπανο γυρίζει αργά το νερό στραγγίζει μέσα από τα ανοίγματα του
υφάσματος.

Α10.2.	Αντλία έκπλυσης μηχανικού παχυντή (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός					2 (1 εφεδρεία)

Δυναμικότητα αντλίας				4,5 m3/h σε πίεση > 6 bar
Κινητήρας					1,50 KW
Ρευματοδοσία					400 V/3 phase /50 Hz

Προστασία κινητήρα 				IP 44

Οι αντλίες είναι κατακόρυφες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές και είναι κατάλληλες για τη
μεταφορά νερού ζεστού η κρύου σε υψηλή πίεση.

Το συγκρότημα αντλίας-κινητήρα είναι ενιαίο, πολύ γερής κατασκευής και υψηλής
αξιοπιστίας. Όλα τα μέρη της αντλίας είναι κατασκευασμένα από υλικά με πολύ μεγάλη
αντιδιαβρωτική ικανότητα. Όλα τα ζωτικά τμήματα της αντλίας είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ τα ρουλεμάν είναι αυτολιπαινόμενα χρησιμοποιώντας το υπο
άντληση νερό, κατασκευασμένα από υλικά υψηλών προδιαγραφών (κεραμικά και tungsten
καρβίδια). Επίσης η στεγάνωση στον άξονα είναι από το ίδιο υλικό, αυτορυθμιζόμενη και
άριστης επιφανειακής κατάστασης. Όλα αυτά δίνουν στο συγκρότημα μακρόχρονη
διάρκεια ζωής με ελάχιστη συντήρηση. Σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης που πρέπει
το συγκρότημα να ανοιχτεί, ο σχεδιασμός του άξονα (πολύσφηνο χωρίς παξιμάδι επιτρέπει
εύκολη και γρήγορη αποσυναρμολόγηση.

Η λειτουργία της αντλίας είναι αυτόματη κι ελέγχεται από τον Υποπίνακα στο κτίριο
παχυντών.

Α10.3.	Εγκατάσταση προετοιμασίας πολυμερούς (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός						1
Δυναμικότητα παρασκευής				1,7 kg/h ξηρού πολυηλεκτρολύτη

Περιγραφή

Το συγκρότημα είναι αυτοματοποιημένο και ελέγχεται από το Κεντρικό Πρόγραμμα
Πάχυνσης του Υποπίνακα του κτιρίου Παχυντών.

Ο εξοπλισμός πολυμερούς είναι κατασκευασμένος ως πλήρης μονάδα προορισμένη για
παρασκευή κατά δόσεις και συνεχή μέτρηση του διαλύματος πολυμερούς. Το μηχάνημα
αποτελείται από δυο πλήρεις μονάδες που μπορούν να συνδεθούν εύκολα στο εργοτάξιο. Ο εξοπλισμός μέτρησης πολυμερούς περιλαμβάνει θάλαμο ελέγχου πλήρως συναρμολογημένο. Το δοχείο σκόνης και ο τροφοδότης είναι κατασκευασμένα από χάλυβα St37.

Ο κύκλος της προετοιμασίας περιλαμβάνει την δοσομέτρηση, διάλυση, ανάμιξη,
αραίωση και ωρίμανση του πολυηλεκτρολύτη.

Α10.4.	Αντλία πολυμερούς (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

| Αριθμός |  | 2 (1 εφεδρεία) |
| --- | --- | --- |
| Μέγιστη παροχή | (m3/h) | 0,75 |
| Πίεση λειτουργίας | (bar) | 4 |
| Ενδεικτική ισχύς κινητήρα | (KW) | 0,75 |
| Εύρος στροφών | (rpm) | 95-500 |
| Ρευματοδοσία |  | 400 V/3 phase /50 Hz |
| Προστασία |  | IP 54 |

Η αντλία είναι ελικοειδής θετικής εκτόπισης με ρύθμιση παροχής και αναρροφά από το δοχείο ωρίμανσης και καταθλίβει στο στατικό ανάμικτη.

Για την Τεχνική περιγραφή της αντλίας βλέπε Αντλίες Περίσσειας Λάσπης.

Η λειτουργία της ελέγχεται από τον Υποπίνακα του κτιρίου παχυντών.

Α10.5.	Στατικός αναμίκτης (Σύστημα κροκίδωσης λάσπης) (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός				1

Υλικό κατασκευής			ΙΝΟΧ 304

Μέγεθος 				DN 80

Το διάλυμα πολυμερούς-νερού αφού πρώτα αραιωθεί περαιτέρω (τυπική αραίωση 0,15%)
μέσω διάταξης που χρησιμοποιεί νερό ανακατεύεται με την προς αφυδάτωση λάσπη στο
στατικό ανάμικτη. Ο ανάμικτης είναι ένα μικρό κωνικό δοχείο, στο οποίο το μίγμα
εισέρχεται εφαπτομενικά, με αποτέλεσμα την πλήρη ανάμιξη της λάσπης με το
κροκιδωτικό λόγω της περιστροφικής κίνησης μέσα σ' αυτό.

Α10.6.	Αντλίες παχυμένης λάσπης (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

| Αριθμός |  | 2 (1 εφεδρεία) |
| --- | --- | --- |
| Μέγιστη Παροχή | (m3/h) | 5 στις 375 rpm |
|  |  | (μεταβλητή - ρυθμιζόμενη) |
| Πίεση λειτουργίας | (bar) | 2 |
| Ενδεικτική ισχύς κινητήρα | (KW) | 2,2 |
| Εύρος στροφών | (rprn) | από 98 εώς 540 |
| Ρευματοδοσία |  | 400 V/ 3 phase/ 50 Hz |
| Προστασία |  | IP 54 |

Οι αντλίες είναι ξηρού τύπου, περιστροφικές με ελικοειδή έκκεντρο ρότορα. Η περιγραφή
τους είναι ίδια με αυτή των Αντλιών Περίσσειας Λάσπης με τη διαφορά ότι στην αναρρόφηση τους
οι αντλίες φέρουν χοάνη (feed hopper) η οποία συνδέεται με τον παχυντή. Μέσα στη χοάνη
περιστρέφεται κοχλίας με άξονα, ο οποίος ωθεί τη λάσπη προς το τμήμα της κυρίως
αντλίας.

Α10.7.	Μονάδα εξαερισμού (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός							1

Δυναμικότητα							3.000m3/h
Κινητήρας							0,1 KW

Ρευματοδοσία							230 V/1 phase /50 Hz

Η μονάδα αποτελείται από έναν φυγοκεντρικό εξαεριστήρα ο οποίος είναι μόνιμα
τοποθετημένος στην οροφή του Κτιρίου Παχυντών. Ο εξαεριστήρας αναρροφά από το
κάτω μέρος του μέσω εύκαμπτου σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο επάνω μέρος
του παχυντή, και φέρει προστατευτικό κάλυμμα από πολυμερές υλικό με μεγάλη αντοχή
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο κινητήρας του είναι κατασκευασμένος για συνεχή λειτουργία με αυτολίπαντα έδρανα
διαρκείας, και περίβλημα από χυτό κράμα. Είναι αθόρυβος τελείως κλειστού τύπου
κατασκευασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασιακές συνθήκες περιβάλλοντος από -40°C
μέχρι +50° C.

Α.11	Κλίνες ξήρανσης

Δεν προβλέπονται αλλαγές στην υπάρχουσα εγκατάσταση.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.12 	Αντλιοστάσιο στραγγιδίων

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από δυο θαλάμους. Τον υγρό θάλαμο στον οποίο είναι
εγκατεστημένες οι αντλίες και τον ξηρό θάλαμο στον οποίο βρίσκονται όλες οι δικλείδες
απομόνωσης και οι αντεπιστροφές βαλβίδες των αντλιών. Οι σωληνώσεις των αντλιών
καταλήγουν σε κοινό σωλήνα που καταθλίβει στο φρεάτιο εισροής της εγκατάστασης.

Α12.1.	Υποβρύχια αντλία (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός		2 (1 εφεδρεία)

Παροχή Λειτουργίας	(m3/h)	40

(lit/sec)	11,11

Μανομετρικό ύψος	(m)	6,90

Μέγιστο πέρασμα στερεών 	(mm)	80

Υλικά κατασκευής   :

Κέλυφος 	Χυτοσίδηρος GG-20
Άξονας 	Ανοξ. Χάλυβας 14021

Διαχυτήρας/Πτερωτή 	Χυτοσίδηρος GG-20

Κινητήρας

Τύπος/Στροφές		(rpm) 	4πολικός/1450

Τροφοδοσία				400 V/ 50 Ηz/ 3 phase

Προστασία/Κλάση Μόνωσης 	IP68/F=155°C

Ενδεικτική Ισχύς        	(KW)	1,50

Η λειτουργία των αντλιών είναι αυτόματη, κυκλικά εναλασσόμενη και ελέγχεται από
μετρητές στάθμης.

Α12.2.	Λοιπά εξαρτήματα αντλιοστασίου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Στον ξηρό θάλαμο δίπλα από το αντλιοστάσιο είναι τοποθετημένες όλες οι βαλβίδες
ανεπίστροφης και οι δικλείδες απομόνωσης για κάθε αντλία του αντλιοστασίου. Κάθε καταθλιπτικός αγωγός αντλίας πριν από το κολλεκτέρ θα φέρει τεμάχια εξάρμωσης για να είναι δυνατή η συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού.

Τόσο ο ξηρός θάλαμος, όσο και οι δυο υγροί είναι επισκέψιμοι. Επάνω από κάθε αντλία υπάρχει χαλύβδινο κάλυμμα.

Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των σωληνώσεων εντός του αντλιοστασίου (υλικό Ανοξ. Χάλυβας) και των οργάνων ελέγχου (δικλείδες, αντεπίστροφες βαλβίδες, εξαρμώσεις, κ.λπ.) καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων (χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ).

Επίσης θα υπάρχουν τοπικοί διακόπτες ΟΝ-OFF για όλες τις αντλίες του αντλιοστασίου.

A.13.	Εγκατάσταση Προσθήκης Χημικών

Α13.1.	Δοσομετρικές αντλίες χημικών (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός						2 (1 εφεδρεία)

Δυναμικότητα				(l/h)		42

Πίεση λειτουργίας			(bar) 		10

Κινητήρας 						Αερόψυκτος
Ενδεικτική ισχύς			(W) 		100

Ρευματοδοσία						230/ 1 phase / 50 Hz

400 V/3 phase /50 Hz

Προστασία						IP 65

Βάρος					(kg) 		7

Οι αντλίες είναι δοσομετρικές, τύπου διαφράγματος με μεταβλητή παροχή. Οι αντλίες μαζί με τη δεξαμενή αποθήκευσης χημικών είναι εγκατεστημένες στο κτίριο χημικών.

Η δοσομετρική αντλία και ο κινητήρας της αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα. Ο κινητήρας μέσω διάταξης κορώνας-πηνίου κινεί έναν έκκεντρο άξονα, έτσι ώστε η περιστροφική κίνηση να μετατρέπεται σε παλινδρομική. Η παλινδρομική αυτή κίνηση του άξονα μεταφέρεται σε ένα διάφραγμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάθλιψης και αναρρόφησης στο θάλαμο της αντλίας.

Λειτουργία

Η αντλία λειτουργεί συνεχώς και η παροχή της είναι ανάλογη με την ποσότητα των
λυμάτων στην εγκατάσταση σύμφωνα με το αναλογικό σήμα του μετρητή παροχής. Στη
δεξαμενή δοσομέτρησης υπάρχει ηλεκτρόδιο στάθμης, ώστε όταν εξαντληθεί το διάλυμα,
να δίνεται σήμα alarm στο μιμικό διάγραμμα, και να σταματά η λειτουργία της αντλίας.

Α13.2 	Δεξαμενή αποθήκευσης χημικών (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός			1
Χωρητικότητα			20m3
Υλικό κατασκευής		Ενισχυμένο fibre glass ή ΡΕ

Η δεξαμενή είναι εγκατεστημένη στο κτίριο χημικών και από αυτή αναρροφούν οι δοσομετρικές αντλίες μέσω σωληνώσεων, και δικλείδων απομόνωσης. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των σωληνογραμμών και των δικλείδων.

Α.14.	Πιεστικό συγκρότημα επεξεργασμένων λυμάτων

Το πιεστικό συγκρότημα τοποθετείται στην εγκατάσταση για την επίτευξη πίεσης στα
δίκτυα επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης. Είναι εγκατεστημένο στο κτίριο
Διοίκησης.

Το συγκρότημα αποτελείται από μία αντλία νερού, ένα πιεστικό δοχείο και όλα τα
απαραίτητα για τη λειτουργία του εξαρτήματα.

Το συγκρότημα είναι πλήρως αυτόματο και διατηρεί σταθερή πίεση στο δίκτυο.

Α14.1.	Αντλία νερού (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός			1

Δυναμικότητα αντλίας		14 m3/h σε πίεση 70 μέτρα
Κινητήρας			5,5 KW
Ρευματοδοσία			400 V/ 3 phase/ 50 Hz

Προστασία			IP 44

Η αντλία είναι, κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική και είναι κατάλληλη για τη
μεταφορά νερού ζεστού η κρύου σε υψηλή πίεση. Άξονας και πτερωτές είναι
κατασκευασμένα από οξύμαχο ανοξείδωτο άξονα ΙΝΟΧ 316.

Το συγκρότημα αντλίας-κινητήρα είναι ενιαίο, πολύ γερής κατασκευής και υψηλής
αξιοπιστίας. Όλα τα μέρη, της αντλίας είναι κατασκευασμένα από υλικά με πολύ μεγάλη
αντιδιαβρωτική ικανότητα. Όλα τα ζωτικά τμήματα της αντλίας είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ τα ρουλεμάν είναι αυτολιπαινόμενα χρησιμοποιώντας το υπό
άντληση νερό, κατασκευασμένα από υλικά υψηλών προδιαγραφών (κεραμικά και tungsten
καρβίδια). Επίσης η στεγάνωση στον άξονα είναι από το ίδιο υλικό, αυτορυθμιζόμενη και
άριστης επιφανειακής κατάστασης. Όλα αυτά δίνουν στο συγκρότημα μακρόχρονη
διάρκεια ζωής με ελάχιστη συντήρηση. Σε περίπτωση επισκευής η συντήρησης που πρέπει
το συγκρότημα να ανοιχτεί, ο σχεδιασμός του άξονα (πολυσφηνο χωρίς παξιμάδι επιτρέπει
εύκολη και γρήγορη αποσυναρμολόγηση.

Η λειτουργία της αντλίας είναι αυτόματη και ελέγχεται από τοπικό πίνακα έλεγχου του
πιεστικού συγκροτήματος στο κτίριο Διοίκησης.

Α14.2.	Πιεστικό δοχείο (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Αριθμός				1
Χωρητικότητα				500 I

Υλικό κατασκευής 			Χάλυβας St37 (DIN 17100)
Προστασία 				Εποξειδικές βαφές

Το πιεστικό δοχείο είναι τύπου με ελαστική μεμβράνη κατακόρυφης ανάρτησης
εφοδιασμένο με πρεσσοστάτη και μανόμετρο.

Λειτουργία

Το συγκρότημα λειτουργεί έτσι ώστε να διατηρείται μιά σταθερή πίεση στο δίκτυο. Αν
ανοίξει μια η περισσότερες καταναλώσεις τότε η αντλία εκκινεί λόγω της πτώσης πίεσης
του δικτύου.

Α.15 	Αντλιοστάσιο Καλλιγωνίου

Εντός της ΕΕΛ υφίσταται το αντλιοστάσιο Καλλιγωνίου. Στο αντλιοστάσιο θα αντικατασταθούν οι 2 υποβρύχιες αντλίες με νέες που έχουν τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά. Οι αντλίες είναι παρόμοιες με αυτές του αντλιοστασίου στραγγιδίων.

Α15.1.	Υποβρύχια αντλία (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Αριθμός		2 (1 εφεδρεία)

Παροχή Λειτουργίας	(m3/h)	40

Μέγιστο πέρασμα στερεών 	(mm)	80

Υλικά κατασκευής   :

Κέλυφος 	Χυτοσίδηρος GG-20
Άξονας 	Ανοξ. Χάλυβας 14021

Διαχυτήρας/Πτερωτή 	Χυτοσίδηρος GG-20

Κινητήρας

Τύπος/Στροφές		(rpm) 	4πολικός/1450

Τροφοδοσία				400 V/ 50 Ηz/ 3 phase

Προστασία/Κλάση Μόνωσης 	IP68/F=155°C

Ενδεικτική Ισχύς        	(KW)	1,50

Η λειτουργία των αντλιών είναι αυτόματη, κυκλικά εναλασσόμενη και ελέγχεται από
μετρητές στάθμης.

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Β.1.	Γενικός Πίνακας Μέσης Τάσης (Γ.Π.Μ.Τ.) (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ποσότητα		1

Περιγραφή	:

Αυτοστηριζόμενος πίνακας με Πεδίο Άφιξης και Πεδίο Προστασίας/Αναχώρησης ΜΣ 400 kVA. Περιλαμβάνεται διακόπτης, γειωτής, ασφάλειες τήξεως και αντικεραυνική προστασία.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί από τον ανάδοχο στην πλήρη στεγανοποίηση και εξυγίανση του φρεατίου και των καναλιών τροφοδοσίας των καλωδίων ΜΤ.

Β.2.	Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος θα αντικατασταθεί με νέο, ισχύος τουλάχιστον 120 kVA. Η διαστασιολόγηση του Η/Ζ θα γίνει από τον ανάδοχο ώστε να επαρκεί για την ανάληψη των φορτίων ανάγκης που αναλαμβάνει το υφιστάμενο Η/Ζ υπό συνθήκες εκκίνησης του κινητήρα με τη μεγαλύτερη ισχύ. Θα ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ισχείς του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Τα φορτία που δεν χαρακτηρίζονται ως ανάγκης θα απορρίπτονται μέσω του συστήματος αυτοματισμών. Το σενάριο φορτίων ανάγκης θα είναι παρόμοιο με το υφιστάμενο σήμερα.

Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει και σε απαραίτητες μετατροπές του χώρου εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη προσαγωγή και απόρριψη αέρα ψύξης και καύσης του Η/Ζ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του.

Β.3.	Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ποσότητα		1

Περιγραφή	:

Αυτοστηριζόμενος πίνακας, για μπροστινή λειτουργία, επισκέψιμος από εμπρός μόνιμης εγκατάστασης με
σκελετό τύπου πλαισίου (μεταλλικό).

Ο πίνακας αυτός θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο (πάνω στο οποίο θα στερεωθούν τα διάφορα όργανα του πίνακα), μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα που θα στερεωθεί πάνω σε αυτό. Όλα τα παραπάνω μέρη πρέπει να κατασκευασθούν από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. θα έχει ζυγό (μπάρα) ουδέτερο, ζυγό γειώσεως ενώ η εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες επικασσιτερωμένες μπάρες με επιτρεπόμενη ένταση τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η είσοδος καλωδίων είναι από τον πυθμένα ο οποίος αποτελείται από:

- Πεδίο εισόδου από τον μετασχηματιστή με :

Πολυόργανο καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών με σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμών.

1 μηχανοκίνητο διακόπτη σειράς 630 Α με θερμομαγνητικό ηλεκτρονόμο έλλειψης τάσης ηλεκτρικά και μηχανικά μανδαλωμένο με τον διακόπτη του πεδίου εισόδου του Η/Ζ.

- Πεδίο εισόδου από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος :

Πολυόργανο καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών με σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμών.

1 μηχανοκίνητο διακόπτη σειράς 630 Α με
θερμομαγνητικό ηλεκτρονόμο έλλειψης τάσης ηλεκτρικά
και μηχανικά μανδαλωμένο με τον διακόπτη του πεδίου
εισόδου του Μ/Σ. (Οι δύο διακόπτες πρέπει να είναι του
ιδίου μεγέθους για να είναι εφικτή η ηλεκτρομηχανική
μανδάλωση).

-Τροφοδοτικό πεδίο εξόδου

4 διακόπτες με θερμομαγνητικούς ηλεκτρονόμους.

Από ένα διακόπτη για:

1. Πίνακα Διανομής - Ελέγχου

2. Πίνακας Προεπεξεργασίας

3. Πίνακας Παχυντών

4. Πίνακας Η/Ζ

- Πεδίο διόρθωσης συντελεστή ισχύος

1 διακόπτη κυρίου φορτίου 315 Α

3 βάσεις ασφαλειών με συνδέσμους

3 μετασχηματιστές έντασης 300/5 Α

3 αμπερόμετρα

4 σετ ασφαλειών για το συγκρότημα πυκνωτών

Τεχνικά στοιχεία

Τάση					400/230 V, 50 ΗΖ

Σύστημα 				Τριφασικό, 4 κύριοι με γειωμένο ουδέτερο

Ονομαστική ένταση			630 Α

Βαθμός προστασίας 			ΙΡ 30

Στάθμη βραχυκυκλώσεως		22 ΚΑ

Κανονισμοί				ΕΝ 60439-1

Β.4.	Πυκνωτές διόρθωσης ισχύος  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ποσότητα	:        	1 σετ

Περιγραφή	:

Πυκνωτές ισχύος θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό πεδίο
στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης. Θα χρησιμοποιηθούν
ενδεικτικά 5 μονάδες πυκνωτών 20 KVAR.

Οι πυκνωτές θα είναι εφοδιασμένοι με επιμέρους ασφάλειες
και αγωγούς ελεγχόμενους από αυτόματο ρυθμιστή
ανενεργού ισχύος.

Συστοιχία πυκνωτών

Ονομαστική τάση			400 V, 50 HZ
Ενδεικτική ονομαστική ισχύς		5Χ20 KVAR
Ανοχές					+10/-5%

Κατηγορία θερμοκρασίας		-25οC μέχρι +50oC
Απώλειες διηλεκτρικού 		Λιγότερες από 0,5 W/KVAR
Προστασία 				IP 20
Πρότυπο 				IEC 70, VDE 0560

Ρυθμιστής αέργου ισχύος

Προστασία 				IP - 30

Ενδεικτικές διαστάσεις		144x144x62mm

Βήματα Προγραμματισμού		3-19

Β.5.	Πίνακας διανομής (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ποσότητα	:       1

Περιγραφή	:       Κατασκευαστικά ίδιος με τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής

Τάσης.

Ο πίνακας περιλαμβάνει:.

4 πεδία για εκκινητές Soft Starter/Inverter ή DOL

Η εκκίνηση κινητήρων από ονομαστική ισχύ 5,5 kW και μεγαλύτερη θα γίνεται με ομαλούς εκκινητές (Soft Starter) ή Inverter (όπου προδιαγράφεται σχετικά). Για μικρότερους κινητήρες η εκκίνηση μπορεί να γίνεται απευθείας (DOL).

Από τον πίνακα Διανομής ελέγχονται τα παρακάτω μηχανήματα :

| 1. | Ρότορας Αερισμού (Υψηλή) |
| --- | --- |
| 2. | Ρότορας Αερισμού (Χαμηλή) |
| 3. | Ρότορας Αερισμού |
| 4. | Ρότορας Αερισμού (Υψηλή) |
| 5. | Ρότορας Αερισμού (Χαμηλή) |
| 6. | Ρότορας Αερισμού |
| 7. | Ξέστρο Δεξαμενής Καθίζησης 1 |
| 8. | Ξέστρο Δεξαμενής Καθίζησης 2 |
| 9. | Αντλία Αφρών Καθίζησης 1 |
| 10. | Αντλία Αφρών Καθίζησης 2 |
| 11. | Αντλία Ανακυκλοφορίας Λάσπης 1.1 |
| 12. | Αντλία Ανακυκλοφορίας Λάσπης 1.2 |
| 13. | Αντλία Ανακυκλοφορίας Λάσπης 2.1 |
| 14. | Αντλία Ανακυκλοφορίας Λάσπης 2.2 |
| 15 | Αντλία Εξόδου 1 |
| 16. | Αντλία Εξόδου 2 |
| 17. | Αντλία Στραγγιδίων 1 |
| 18. | Αντλία Στραγγιδίων 2 |
| 19. | Αντλία Πιεστικού Συγκροτήματος |
| 20. | Δοσομ. Αντλία Χλωρίου 1 |
| 21. | Δοσομ. Αντλία Χλωρίου 2 |
| 22. | Δοσομ. Αντλία FeCI 1 |
| 23. | Δοσομ. Αντλία FeCI 2 |
| 24. | Αεροσυμπιεστής Πλήρωσης |

θα υπάρχουν διακόπτες 3 θέσεων (MAN-O-AUTO) για όλα τα παραπάνω μηχανήματα
(διακόπτες ON-OFF σε περίπτωση κινητήρων μόνο χειροκίνητης λειτουργίας) και
διακοπτες-2 θέσεων (O-REMOTE) για τα μηχανήματα που ελέγχονται από τον πίνακα
προεπεξεργασίας.

Για όλα τα μηχανήματα της εγκατάστασης θα υπάρχουν ωρομετρητές, μέσω του συστήματος αυτοματισμών καθώς και βοηθητικοί διακόπτες, χρονοδιακόπτες κλπ. όπου είναι απαραίτητοι για την αυτόματη λειτουργία της εγκατάστασης.

Για τον έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία του κάθε κινητήρα θα τοποθετηθούν
διακόπτες θερμικής και μαγνητικής προστασίας, θερμικό προστασίας υπερέντασης, και ηλεκτρονόμος ισχύος η ισοδυνάμου τύπου.

Τεχνικά δεδομένα: Όπως του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Β.6.	Πίνακας προεπεξεργασίας (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ποσότητα	1

Περιγραφή

Πίνακας τοποθετημένος στο κτίριο προεπεξεργασίας.
Ο Πίνακας θα είναι κατασκευαστικά του αυτού τύπου με
τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης και θα αποτελείται από
εκκινητές Soft Starter & DOL για τα παρακάτω μηχανήματα :

| 1. | Μηχανική Εσχάρα |
| --- | --- |
| 2. | Κοχλίας Εσχαρισμάτων |
| 3. | Φυσητήρας Εξάμμωσης 1 |
| 4. | Φυσητήρας Εξάμμωσης 2 |
| 5. | Υπερχειλιστής Λιποσυλλέκτη |
| 6. | Διαχωριστής Άμμου |
| 7. | Αντλία Βοθρολυμάτων 1 |
| 8. | Αντλία Βοθρολυμάτων 2 |
| 9. | Αναδευτήρας Αποφωσφόρωσης 1 |
| 10. | Αναδευτήρας Αποφωσφόρωσης 2 |
| 11. | Αναδευτήρας Αποφωσφόρωσης 3 |

Β.7.	Πίνακας πάχυνσης (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ποσότητα	1

Περιγραφή

Πίνακας τοποθετημένος στο κτίριο παχυντών. Ο πίνακας
θα είναι κατασκευαστικό του ίδιου τύπου με το Γ.Π.Χ.Τ. και
θα αποτελείται από εκκινητές Soft Starter & DOL για τα παρακάτω μηχανήματα :

| 1. | Μηχανικός Παχυντής 1 |
| --- | --- |
| 2. | Αντλία Εισροής Λάσπης 1 |
| 3. | Αντλία Εισροής Λάσπης 2 |
| 4. | Αντλία Παχυμένης Λάσπης 1 |
| 5. | Αντλία Παχυμένης Λάσπης 2 |
| 6. | Συγκρότημα Πολυμερούς |
| 7. | Δοσομετρική αντλία Πολυμερούς 1 |
| 8. | Δοσομετρική αντλία Πολυμερούς 2 |
| 9. | Αντλία Νερού Έκπλυσης 1 |
| 10. | Αντλία Νερού Έκπλυσης 2 |
| 11. | Εξαεριστήρας Κτιρίου |

Β.8.	Σύστημα Αυτοματισμών (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση τα σημεία ελέγχου, τα όργανα μέτρησης και τα αισθητήρια θα είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα, τα οποία αφορούν τις κύριες γραμμές επεξεργασίας (οι περιφερειακοί αυτοματισμοί πχ εγκαταστάσεων Πάχυνσης, Χλωρίωσης, Χημικών κλπ θα έχουν δικά τους αισθητήρια στάθμης):

- Αναλογικό Αισθητήριο Στάθμης ανάντη της αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας

- Αναλογικό Αισθητήριο Στάθμης και εφεδρικοί πλωτηροδιακόπτες High/Low για το αντλιοστάσιο Βοθρολυμάτων

- Αναλογικό Αισθητήριο μέτρησης Παροχής (Στάθμης) στο κανάλι Parshal

- Αναλογικό Αισθητήριο Διαλυμένου Οξυγόνου σε κάθε μία από τις Δεξαμενές Βιολογίας

- Έλεγχος Στάθμης σε κάθε ένα από τα φρεάτια αφρών

- Διάταξη προστασίας των αντλιών θετικής εκτόπισης περίσσειας λάσπης έναντι λειτουργίας εν ξηρώ

- Πλωτηροδιακόπτες High/Low και Alarm για το αντλιοστάσιο Εξόδου

- Πλωτηροδιακόπτες High/Low και Alarm για το αντλιοστάσιο Στραγγιδίων

- Αναλογικό Αισθητήριο Υπολειμματικού Χλωρίου στο Φρεάτιο Εξόδου Χλωρίωσης

- Αναλογικό Αισθητήριο Διαλυμένου Οξυγόνου στο Φρεάτιο Εξόδου Χλωρίωσης

Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού. Το σύστημα αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο πεδίο κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο οπτικών ινών.

Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την έννοια ότι οι αποφάσεις και η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριστή των εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα από τον υπολογιστή.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος:

Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων.

Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού (σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ) με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό και η συγκρότηση μιας σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαδικασιών ενδείξεων, μετρήσεων, παρακολουθήσεως και ελέγχου.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και άλλων διατάξεων που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει η Υπηρεσία και απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους μονάδων.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού συστήματος SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχίων τα οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίζεται  ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση.

Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και οργάνων και την προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων.

Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης, οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τον βέλτιστο έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί σαν ένα ενιαίο σύστημα.

Οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος περιλαμβάνονται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Β.9.	Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στον χώρο που βρίσκεται σήμερα και θα συνίσταται από έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in και τα περιφερειακά τους (εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ).

Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού (όπου απαιτείται).

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν:

μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις:

«σε λειτουργία»

«σε στάση»

«εκτός λειτουργίας / βλάβη»

«ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου»

αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ)

Β.10.	Καλωδιώσεις Ισχύος (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Στον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης Λευκάδας, τα καλώδια θα είναι Ε1VV (ΝΥΥ) εκτός από την περίπτωση οδήγησης κινητήρων μέσω inverter οπότε τα τροφοδοτικά καλώδια πρέπει να φέρουν θωράκιση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του inverter (αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μεγάλου μήκους οδεύσεις). Όλες οι εξωτερικές υπόγειες καλωδιώσεις θα αντικατασταθούν και οι σωλήνες προστασίας με τα αντίστοιχα φρεάτια θα κατασκευασθούν εξαρχής. Στο εσωτερικό των κτιρίων θα γίνει αντικατάσταση των καλωδιώσεων και των φορέων όδευσης όπου υφίσταται ανάγκη λόγω φθορών.

Τα καλώδια εκείνα που συνδέουν διαφορετικά κτίρια της εγκατάστασης οδεύουν σε σωλήνες από PVC σε βάθος 0,6 - 0,7m, (οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι από άμμο), ενώ εκείνα που βρίσκονται
στο εσωτερικό των κτιρίων, οδεύουν σε εσχάρες.

Κατά μήκος της διαδρομής των υπογείων καλωδίων, τοποθετούνται (απλά ή δίπλα)
φρεάτια καλωδίων, το πολύ ανά 30m σε ευθεία γραμμή, καθώς και σε όλα τα σημεία
διακλάδωσης των υπογείων καλωδίων.

Η διαστασιολόγηση των καλωδίων θα γίνει με βάση την ένταση του ρεύματος,
τον τύπο μόνωσης, τον αριθμό καλωδίων μέσα στον σωληνωτό αγωγό και την
θερμοκρασία περιβάλλοντος-εδάφους λαμβανομένης υπόψη της ισχύος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού. Ακολούθως ελέγχεται ως προς την επιτρεπομένη πτώση τάσης ανάλογα με το μήκος του καλωδίου και την επιλεγμένη διατομή. Οι αναγκαίοι υπολογισμοί για τη σωστή διαστασιολόγηση των καλωδίων θα αποτελούν τμήμα της μελέτης προσφοράς.

Διαφορετικοί σωλήνες καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν για τα καλώδια σημάτων,
για τα οποία θα προβλεφθούν 50% εφεδρικοί κλώνοι. Σωλήνες που φέρουν καλώδια
ισχύος (Ρ) μπορούν να ακουμπούν μεταξύ τους. Σωλήνες που φέρουν καλώδια ισχύος
(Ρ) και καλώδια σημάτων (S) πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε η καθαρή απόσταση
μεταξύ τους να είναι μεγαλύτερη από 300mm.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Γ.1.	Εξωτερικός Φωτισμός

Η εγκατάσταση Εξωτερικού Φωτισμού αποτελείται από 19 τσιμεντένιους ιστούς ύψους 7 m μονού ή διπλού βραχίονα, με τα επί αυτών φωτιστικά σώματα. Ο έλεγχος του εξωτερικού φωτισμού θα γίνεται μέσω αισθητηρίου στάθμης φωτισμού.

Γ.1.1. Ιστοί Φωτισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

Θα αντικατασταθούν με ιδίου τύπου 5 ιστοί φωτισμού που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές και θα συντηρηθούν οι υπόλοιποι 14. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συντήρηση των ακροκιβωτίων σύνδεσης.

Θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες βάσεις ιστών.

Γ.1.2. Βραχίονες Φωτισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Θα αντικατασταθούν με ιδίου τύπου 10 μονοί βραχίονες και 9 διπλοί.

Γ.1.3. Φωτιστικά Σώματα  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Θα αντικατασταθούν όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με νέα τύπου LED, ίσης φωτιστικής απόδοσης. Συνολικά θα αντικατασταθούν 28 φωτιστικά σώματα.

Γ.1.4. Καλωδιώσεις Φωτισμού  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

Θα γίνει πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου τροφοδοσίας εξωτερικού φωτισμού περιλαμβανομένων των αγωγών προστασίας, των φρεατίων έλξεως/διακλάδωσης κλπ. Το δίκτυο θα κατασκευασθεί με βάση τις απαιτήσεις για τις καλωδιώσεις ισχύος. Θα υπάρχει συνδρομικό καλώδιο γείωσης με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

Γ.2.	Εξωτερικοί Ρευματοδότες

Για την τροφοδοσία φορητών εργαλείων (φορητές αντλίες, συγκολλήσεις κλπ) θα εγκατασταθούν 10 σημεία ρευματοδοσίας σε όλη την ΕΕΛ.

Κάθε σημείο θα αποτελείται από στεγανό κυτίο ΙΡ55 κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση σε θαλάσσιο περιβάλλον, που θα περιλαμβάνει 1 τριφασικό ρευματοδότη βιομηχανικού τύπου 3Χ16 Α και 1 μονοφασικό τύπου Σούκο 16Α. Κάθε ρευματοδότης θα προστατεύεται μέσω μικροαυτομάτου, το δε σημείο ρευματοδοσίας για λόγους προστασίας του προσωπικού και επιλεκτικής λειτουργίας θα προστατεύεται έναντι διαρροής από τοπικό ρελέ διαφορικής προστασίας 30 mA. Τα χαρακτηριστικά του ρελέ θα είναι κατάλληλα για τον φορητό εξοπλισμό που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί (πχ συγκολλήσεις inverter κλπ).

Το κυτίο θα είναι τοποθετημένο επί χαμηλού ιστού (ύψους της τάξης του 1 m) από γαλβανισμένο χάλυβα. Εναλλακτικά θα μπορεί να τοποθετηθεί σε αντίστοιχο ύψος αν υπάρχει κοντά τοίχος κάποιας μονάδας της ΕΕΛ.

Τα σημεία ρευματοδοσίας θα χωροθετηθούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας πλησίον κάθε βασικής μονάδας (δεξαμενή, αντλιοστάσιο κλπ) ή όπου αλλού υποδειχθεί.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των σημείων μπορεί να γίνεται είτε από τον ΓΠΧΤ είτε από τους τοπικούς υποπίνακες των μονάδων της ΕΕΛ.

Β. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΕΛ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ

## Μεγέθη του έργου

4.4.1. 	Τα έργα που μελετούνται στην παρούσα μελέτη είναι ο απαγωγός λυμάτων από τις Ε.Ε.Λ. μέχρι το ακρωτήριο Γυράπετρα τόσο στο χερσαίο όσο και στο υποθαλάσσιο τμήμα του, με τα ανάλογα φρεάτια εξαερισμού και καθαρισμού και τα λοιπά μικροτεχνικά έργα καθώς και το πέρας του σε κατάλληλο βάθος, μαζί με τον αντίστοιχο διαχυτήρα.

4.4.2.	Το αντλιοστάσιο, που απαιτείται για την ώθηση των λυμάτων στον απαγωγό, αποτελεί αντικείμενο των έργων Ε.Ε.Λ. και δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη αυτή.

4.4.3.	Η μέση ημερήσια παροχή, που θα φθάνει στις Ε.Ε.Λ. για το έτος 2042 (σαρανταετία όπως υπολογίστηκε) προβλέφθηκε σε 8.800μ3. Η παροχή αυτή δηλαδή αντίστοιχα περίπου σε 102λιτ/δλ λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς του επόμενου τεύχους.

4.4.4.	Όπως υπολογίστηκε, εκλέχθηκε αγωγός HDPE απλός Φ355χλστ., 12,5ατμ. τρίτης γενιάς που έχει πάχος 26,1χλστ. και εσωτερική διάμετρο 302,8χλστ.

4.4.5.	Για τον παραπάνω αγωγό με παροχή 102λιτ/δλ η ταχύτητα ροής των λυμάτων θα είναι της τάξης 1,42μ/δλ και οι απώλειες της τάξης των 5,2μ/χλμ.

4.4.6.	Ο διαχυτήρας με τα αντίστοιχα στόμια εκροής, η αραίωση των επεξεργασμένων λυμάτων κ.λπ. περιλαμβάνονται στο τεύχος των υπολογισμών.

4.4.7.	Στο τεύχος των υδραυλικών και στατικών υπολογισμών δίδονται οι τύποι και οι μέθοδοι υπολογισμού του απαγωγού υπό πίεση, του διαχυτήρα και όσων κατασκευών απαιτούν στατικό έλεγχο των διαστάσεών τους.

# 5.		ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ (Αναλυτική περιγραφή γίνεται στο Τεύχος Δημοπράτησης Δ5)

## 5.1.	Γενικά περιγραφικά στοιχεία

5.1.1.	Το όλο έργο που μελετάται περιλαμβάνει αγωγό απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (νοτιοανατολικά της πόλης Λευκάδας στις παλαιές Αλυκές της) μέχρι το ακρωτήριο Γυράπετρας στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και τον υποθαλάσσιο αγωγό με τον διαχυτήρα του. Στο αντικείμενο του έργου δεν είναι το αντλιοστάσιο κατάθλιψης το οποίο εξυπηρετείται με το ίδιο κτίσμα στο οποίο συγκεντρώνονται τα λύματα όλων των οικισμών του Δήμου Λευκάδας εκτός της πόλης και του Αγίου Νικήτα.

5.1.2.	Έχει ληφθεί η μέγιστη παροχή που θα διαβιβάζει ο απαγωγός προς το Ιόνιο, αντίστοιχη προς 102λιτ/δλ για την σαρανταετία και 87λιτ/δλ για την εικοσαετία. Οι παραπάνω μέσες παροχές με υπόγειες διηθήσεις έχουν ληφθεί από τις αντίστοιχες μελέτες αποχέτευσης.

5.1.3.	Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο τεύχος υδραυλικών υπολογισμών έχει επιλεγεί για την απομάκρυνση των επεξεργασμένων λυμάτων απλός αγωγός πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ355 χλστ. πίεσης 12,5 ατμ., ο οποίος υπερκαλύπτει και την υπερπίεση από υδραυλικό πλήγμα. Ο ίδιος αγωγός συνεχίζει και υποθαλάσσια. Ο διαχυτής, κάθετος στον υποθαλάσσιο αγωγό αποτελείται από δύο τεμάχια των 20 μέτρων, στις δύο πλευρές. Τα πρώτα 10μ. του κάθε τεμαχίου με δύο ανυψωτήρες θα είναι Φ250χλστ. και τα λοιπά 10μ. με δύο επίσης ανυψωτήρες θα είναι Φ200χλστ. Ο διαχυτής και οι ανυψωτήρες θα αποτελούνται από σωλήνες HDPE, αλλά πίεσης 16 ατμ. για λόγους μηχανικής αντοχής. Η διάμετρος (εξωτερική) των ανυψωτήρων θα είναι 140χλστ.

5.1.4.	Ο υποθαλάσσιος αγωγός έχει κατεύθυνση βορειοδυτική με απόκλιση από τον βορρά 26ο (μοίρες). Η συνάντηση ξηράς από τον διαχυτήρα με κατεύθυνση ανατολική είναι μεγαλύτερη από 4 χλμ. ενώ με απόκλιση προς τα νότια κατά 40ο είναι μόλις 770μ. (Βλέπετε χάρτη).

5.1.5.	Ο απαγωγός έχει την αρχή του σε αντλιοστάσιο του χώρου Ε.Ε.Λ. του Δήμου Λευκάδας και πέρας στον διαχυτήρα στα βόρεια του ακρωτηρίου Γυράπετρας σε βάθος 26 μέτρα (πυθμένας θάλασσας 25μ.).

## 5.2.	Απαγωγός στην ξηρά

5.2.1.	Η συνοπτική περιγραφή του απαγωγού γίνεται σύμφωνα με την χάραξη που δείχνεται στο σχέδιο οριζοντιογραφίας με κλίμακα 1:2000, στα πρώτα τρία σχέδια οριζοντιογραφιών με κλίμακα 1:1000 και στο σχέδιο μηκοτομής κλίμακας 1:1000/1:100.

5.2.2.	Τα φρεάτια κατά μήκος της χάραξης είναι μόνο για εξαερισμό και για καθαρισμό του απαγωγού ο οποίος λειτουργεί με ώθηση των λυμάτων από το αντλιοστάσιο, (καταθλιπτικός αγωγός). Στα σχέδια οριζοντιογραφιών δείχνεται η θέση από την οποία εκκινεί ο απαγωγός (αντλιοστάσιο των Ε.Ε.Λ.).

5.2.3.	Αμέσως μετά την έξοδο από το αντλιοστάσιο, και γειτονικά σ’ αυτό τοποθετείται φρεάτιο εξαερισμού για την καλή λειτουργία. Φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται όχι μόνο στα υψηλά σημεία της χάραξης αλλά και κατά διαστήματα όπου μεταβάλλεται η κλίση του αγωγού είτε προς τα κάτω είτε προς τα επάνω. Ειδικά όπου το έδαφος είναι τελείως επίπεδο διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο η χάραξη ώστε να δημιουργούνται τέτοια σημεία όπως στις θέσεις 9, 83, 101, 108 κ.λπ.

5.2.4.	Στην αρχή, μέχρι το σημείο 9, στο οποίο γειτονικά τοποθετείται φρεάτιο εξαερισμού, ο αγωγός διατάσσεται στον ασφαλτόδρομο που οδηγεί στις Ε.Ε.Λ. προς την πλευρά του Αβλέμονα (ανατολικά) δηλαδή στην αντίθετη πλευρά του κεντρικού συλλεκτήρα από Φρύνιο και Τσουκαλάδες. Η χάραξη αυτή συνεχίζεται μέχρι το σημείο 11 όπου ανάντη θα περάσει κάτω από την συνέχεια του οχετού βρόχινων νερών που διατάχθηκε στο νότιο πεζοδρόμιο του περιφερειακού δρόμου (οδός Φιλοσόφων) και προς τα κατάντη τον παραπάνω κεντρικό συλλεκτήρα που αναφέρθηκε, γειτονικά στον οποίο τοποθετείται και το πρώτο φρεάτιο καθαρισμού. Στη συνέχεια ο απαγωγός τοποθετείται παράλληλα με τον οχετό βρόχινων νερών αλλά βορειότερά του και στο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα, εξωτερικά από το κράσπεδο τουλάχιστον κατά 1,5μ., επειδή υπάρχουν τα φρεάτια υδροσυλλογής.

5.2.5.	Από το σημείο 29 μέχρι το 33 ακολουθείται η χάραξη στον Δημόσιο δρόμο προς Νυδρί και Καρυές. Ανάντη του 33 τοποθετείται και φρεάτιο εξαερισμού. Η χάραξη συνεχίζεται στον περιμετρικό δρόμο της πόλης γειτονικά στον συλλεκτήρα ακαθάρτων από Τσουκαλάδες – Απόλπαινα, τον οποίο και διασταυρώνει στο σημείο 41 για να συνεχίσει στην ίδια πλευρά του δρόμου μέχρι τις εργατικές κατοικίες και το φρεάτιο εξαερισμού στο σημείο 54. Μεταξύ των σημείων 52 και 53 διασταυρώνεται ο απαγωγός στον δρόμο προς Φρύνιο με μικρό οχετό βρόχινων νερών και τον συλλεκτήρα ακαθάρτων από Φρύνιο. Αμέσως κατάντη του 53 τοποθετείται και φρεάτιο καθαρισμού.

5.2.6.	Από το Φ.Ε. στη θέση 54 ο απαγωγός συνεχίζει προς την ίδια πλευρά στον ασφαλτόδρομο (σήμερα κύριος δρόμος κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων), δηλαδή προς την πλευρά της πόλης, μέχρι τις νησίδες όπου συναντούν τον δρόμο της Γύρας. Από εκεί η χάραξη γίνεται στον αναφερόμενο δρόμο προς τα βορειοδυτικά του, δηλαδή προς το Ιόνιο. Στο μήκος αυτό έχουμε φρεάτια εξαερισμού στις θέσεις 62, 71, 83, 94, 101, 108 και 115. Φρεάτια καθαρισμού τοποθετούνται στις θέσεις 53 (εργατικές κατοικίες), 82 και 109.

5.2.7.	Στη θέση 115, όπου το φρεάτιο εξαερισμού η χάραξη εγκαταλείπει τον δρόμο της Γύρας και διατάσσεται στην αμμώδη περιοχή της παραλίας προς την Γυράπετρα, μέχρι την θέση 130, όπως δείχνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Στο τμήμα αυτό έχουμε φρεάτιο καθαρισμού στη θέση 118 και εξαερισμού στη θέση 127Α.

## 5.3.	Υποθαλάσσιο τμήμα απαγωγού

5.3.1.	Από την θέση 130 ο απαγωγός βυθίζεται στη θάλασσα. Ουσιαστικά ο υποθαλάσσιος αγωγός διατάσσεται από το φρεάτιο εξαερισμού της θέσης 127Α μέχρι το σημείο Ο της μηκοτομής του σχεδίου αρ. 3.2. Για τον υποθαλάσσιο αγωγό δείχνονται στα σχέδια οριζοντιογραφίας αρ. 1 και αρ. 2.4 (το δεύτερο με κλίμακα 1:1000) καθώς και στο σχέδιο μηκοτομής αρ. 3.2 με κλίμαα 1:1000/1:100.

5.3.2.	Η μέση κλίση του πυθμένα της θάλασσας σύμφωνα με βυθομετρήσεις που έγιναν την άνοιξη του 2006, στα πρώτα 160 μέτρα είναι περίπου 1:28 (ύψος προς μήκος). Στα επόμενα 140μ. ο πυθμένας έχει κλίση 1:190 πολύ μικρή. Στη συνέχεια οι κλίσεις είναι 1:18, 1:7, 1:35 κ.λπ.

5.3.3.	Τα πρώτα τμήματα από την ακτή σε μήκος 300 και πλέον μέτρων, εξαιτίας του ύψους του ενεργού κύματος θα πρέπει να θωρακιστούν με πλάκες σκυροδέματος σημαντικού βάρους όπως δείχνεται στα σχέδια. Για το υπόλοιπο τμήμα του υποθαλάσσιου αγωγού και του διαχυτήρα γίνεται επικάλυψη μόνο με την άμμο και τα λοιπά λεπτόκοκκα υλικά των εκσκαφών του πυθμένα εφόσον είναι κατάλληλα και όχι βραχώδη που μπορεί να τραυματίσουν του σωλήνες. Στα πρώτα υποθαλάσσια τμήματα όπου συναντάται βράχος οι εκσκαφές θα γίνουν με χρήση εκρηκτικών υλικών και η πλήρωση του χάνδακα με σκύρα κάτω από τους τεχνητούς ογκόλιθους (πλάκες θωράκισης) όπως δείχνεται στα σχέδια.

## 5.4.	Διαχυτήρας

5.4.1.	Ο διαχυτήρας θα έχει ενεργό μήκος 40 μέτρα και συνολικό 44μ. με τεμάχια στα άκρα για καθαρισμό πωματισμένα. Παρόμοιο άκρο τοποθετείται και στη συνέχεια του υποθαλάσσιου αγωγού, όπως δείχνεται στα σχέδια.

5.4.2.	Η τοποθέτηση του διαχυτήρα γίνεται εγκάρσια προς την διεύθυνση του υποθαλάσσιου αγωγού με τμήματα από τις δύο πλευρές ανά 20 ενεργά μέτρα. Τα πρώτα 10 μέτρα κάθε πλευράς του ανυψωτήρα θα αποτελούνται από αγωγό HDPE Φ250χλστ. πίεσης 16 ατμ. και τα λοιπά 10μ. από αντίστοιχο αγωγό Φ200 χλστ. Στον διαχυτήρα συγκολλούνται ανυψωτήρες Φ140χλστ. ανά 5 μέτρα, σε συνολικό αριθμό 8, από τέσσερις σε κάθε πλευρά. Η κατασκευή του διαχυτήρα με τους ανυψωτήρες δείχνεται στα αντίστοιχα σχέδια.

5.4.3.	Σε σχέδια της μελέτης δίδονται τυπικές διατομές σκαμμάτων στον πυθμένα της θάλασσας και τρόπος πλήρωσής τους με άμμο, σκύρα, πλάκες σκυροδέματος κ.λπ. Επίσης δείχνεται ο τρόπος τοποθέτησης των πλακών σκυροδέματος για την θωράκιση του αγωγού.

## 5.5.	Σχέδια μελέτης

5.5.1.	Τα σχέδια οριζοντιογραφίας είναι τέσσερα. Το με αρίθμηση 1 αφορά γενική οριζοντιογραφία με κλίμακα 1:2000 ολόκληρου του απαγωγού προς το Ιόνιο σε σχέση με τους κεντρικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων. Ο δεύτερος περνά και μέσα από την επέκταση της πόλης προς τα ανατολικά και θα εξυπηρετήσει και την ευρύτερη αυτή περιοχή. Η οριζοντιογραφία αρ. 1 περιλαμβάνει τόσο το χερσαίο μήκος του απαγωγού όσο και το υποθαλάσσιο. Τα σχέδια οριζοντιογραφίας της σειράς 2, τέσσερα σε αριθμό με κλίμακα 1:1000, αποτελούν κατασκευαστικά σχέδια σε μεγέθυνση. Από αυτά τα τρία πρώτα με αρίθμηση 2.1, 2.2 και 2.3 περιλαμβάνουν τμήματα χερσαία και το 2.4 το τμήμα του υποθαλάσσιου αγωγού.

5.5.2.	Η κατά μήκος τομή του απαγωγού έχει διαιρεθεί σε δύο τμήματα στα αντίστοιχα σχέδια αρ. 3.1 και 3.2. Από αυτά το πρώτο περιλαμβάνει την μηκοτομή του αγωγού στην ξηρά με κλίμακα 1:1000/1:100 και το δεύτερο στην θάλασσα. Στις μηκοτομές σημειώνονται όλες οι αντίστοιχες θέσεις των οριζοντιογραφιών. Στο χερσαίο τμήμα τοποθετούνται 16 φρεάτια εξαερισμού και 5 φρεάτια καθαρισμού. Επίσης σημειώνονται κύριες διασταυρώσεις με οχετούς βρόχινων νερών και αγωγούς ακαθάρτων υφιστάμενους ή προβλεπόμενους. Επίσης δίδεται και μηκοτομή σε σμίκρυνση με κλίμακα 1:5000/1:500.

5.5.3.	Στο σχέδιο με αρίθμηση 4 δίδονται οι τυπικές διατομές χανδάκων και αγωγού, τόσο στο χερσαίο τμήμα όσο και στο υποθαλάσσιο.

5.5.4.	Στα σχέδια της σειράς 5 και 6 δείχνεται η κατασκευή των φρεατίων καθαρισμού και εξαερισμού με τα εξαρτήματα σωληνώσεών τους.

5.5.5.	Τα σχέδια με αρίθμηση 7, 8 και 9 είναι βοηθητικά για επιμέρους στοιχεία κατασκευών. Ειδικά το σχέδιο αρ. 9 είναι επιμετρητικό και ενδεικτικό για πλάκες σκυροδέματος. Επίσης το σχέδιο αρ. 11 περιλαμβάνει κατασκευαστικές λεπτομέρειες, για τα έρματα, τις πλάκες σκυροδέματος θωράκισης, τις συνδέσεις τμημάτων αγωγών κ.λπ.

5.5.6.	Το σχέδιο αρ. 10 δείχνει τον διαχυτήρα με τους ανυψωτήρες και άλλα κατασκευαστικά στοιχεία.

5.5.7.	Τα σχέδια της σειράς 12, πέντε σε αριθμό δεν είναι κατασκευαστικά. Αφορούν σε παρουσίαση στοιχείων της μελέτης όπως:

- Το αρ. 12.1 με κλίμακα 1:1.000 δόθηκε Προκαταρκτικά σε εξέταση διαφόρων λύσεων για εκβολή των λυμάτων στο Ιόνιο μεταξύ του ακρωτηρίου Γυράπετρας και της Αμμόγλωσσας, στον Όρμο Λευκάδας.

- Το αρ. 12.2 με κλίμακα 1:20.000 δείχνει την ευρύτερη περιοχή σχετικά με την χάραξη του απαγωγού επεξεργασμένων λυμάτων προς το Ιόνιο Πέλαγος.

- Το αρ. 12.3 με κλίμακα 1:50.000 δείχνει την ακόμα ευρύτερη περιοχή με τους περιορισμούς των χώρων Natura 2000 (κωδικός Gr 2240001) και Natura 2000 (κωδικός 2240003) αντίστοιχα των ετών 1997 και 2001. Επίσης στον χάρτη αυτό σημειώνονται και κατάλληλες θέσεις για κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. όλης της νήσου.

- Το αρ. 12.4 είναι σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας ακαθάρτων με κλίμακα 1:10.000 που δείχνει όλους τους οικισμούς με τα κύρια δίκτυα και τους προσαγωγούς προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Λευκάδας. Τα δίκτυα ακαθάρτων της πόλης Λευκάδας, που δεν σχεδιάζονται στο αναφερόμενο σχέδιο, οδηγούν τα λύματα της πόλης στο σημειούμενο αντλιοστάσιο νότια του Δημαρχείου. Από εκεί διαβιβάζονται προς τις Ε.Ε.Λ. με ωθητικό αγωγό μέσα από την πόλη όπως σημειώνεται. Στο σχέδιο 12.4 δείχνεται και η διαδρομή του απαγωγού προς το Ιόνιο.

- Το αρ. 12.5 είναι σχέδιο κάτοψης στο οποίο δείχνεται η διασπορά των επεξεργασμένων και αραιωμένων στη θάλασσα λυμάτων, δηλαδή ο δεύτερος βαθμός αραίωσης D2.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 3.470.000  € χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 4.302.800 € και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΜΕΠΕΡΑΑ Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Ισχύουν οι διατάξεις:

- Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Ν. 4782/2021 ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021

Το έργο « Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας» αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης " Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας"

Η κατασκευή του θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 όπως ισχύουν.

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης,  των τευχών δημοπράτησής του και του τρόπου εκτέλεσης  του.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποιήθηκαν από τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: « Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας» το  οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας" ποσού 3.470.000  € χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 4.302.800 € και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΜΕΠΕΡΑΑ Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 729/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ