| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Τίτλος |  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | Προυπ |  | 74.000,00 Ευρώ | ( με Φ.Π.Α. 24 %) |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ |  | Πηγή |  | ΣΑΤΑ ΠΟΕ -2021 |
|  |  | K.A. |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης – επισκευής πεζοδρομίων εντός σχεδίου πόλης Λευκάδας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις παρακάτω θέσεις :

- Επί της οδού Φίλιππα Πανάγου

Το συνολικό μήκος της αποκατάστασης ανέρχεται στα 40 μέτρα περίπου. Στα πρώτα 23 μέτρα δεν έχουν τοποθετηθεί ποτέ τσιμεντόπλακες και δεν έχει κατασκευαστεί υπόβαση από σκυρόδεμα. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών, θα κατασκευαστεί υπόβαση από σκυρόδεμα και τέλος θα διαστρωθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50 πάχους 5 εκ.

Στα επόμενα 11,50 μέτρα υπάρχει κατασκευασμένη η υπόβαση και θα διαστρωθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50 πάχους 5 εκ.

Στα τελευταία πέντε περίπου μέτρα δεν υπάρχουν πλάκες αλλά είχε διαστρωθεί σκυρόδεμα. Θα καθαιρεθεί το σκυρόδεμα για να επιτύχουμε την υψομετρική συναρμογή των νέων πλακών καθώς και καθαίρεση των υπαρχόντων ρείθρων που έχουν προβλήματα. Θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για υπόβαση και θα διαστρωθούν τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,50Χ0,50 πάχους 5 εκ ενώ θα τοποθετηθούν και νέα ρείθρα.

- Επί της οδού που διέρχεται μπροστά από τα Δικαστήρια προς το 2 & 3 Δημοτικό Σχολείο.

Το συνολικό μήκος είναι 150 μέτρα περίπου. Οι πλάκες παρουσιάζουν μεγάλες φθορές καθώς επίσης και τα ρείθρα. Το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού έχει και αυτό φθορές με αποτέλεσμα να λειτουργούν τα μισά φωτιστικά. Θα καθαιρεθούν οι τσιμεντόπλακες και τα ρείθρα ενώ θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε βάθος 10 εκατοστών. Θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενοι ιστοί οδοφωτισμού. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών για την τοποθέτηση νέων υπόγειων καλωδίων και θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα τύπο led. Τέλος θα εξυγιανθεί το έδαφος, θα διαστρωθεί σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλέγμα, θα τοποθετηθούν νέα ρείθρα και  θα διαστρωθούν νέες τσιμεντόπλακες διαστάσεων 0,40Χ0,40 πάχους 5εκ.

Τέλος θα αναβαθμιστούν - κατασκευαστούν 3 νέες ράμπες ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια που είτε θέλουν τροποποίηση οι διαστάσεις  τους είτε κατασκευή από την αρχή.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 59.677,42 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ 74.000,00 €.

Ισχύουσες διατάξεις:

- Το Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- - Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα    Καλλικράτης»
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το Ν 3463/2006

- Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ Λευκάδα, 08 -12-2021 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. |  | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Λευκάδα, 08-12-2021 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- | --- |